Открытое акционерное общество

«Северо-Кавказский научно-исследовательский и проектно-изыскательский

институт по землеустройству»

Член Союза комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий

|  | Заказ № 30 от 18.09.2012г. Арх. № __________ Экз. № 1 |
| --- | --- |
|  | Заказчик: МУ «Местная администрация городского поселения Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОМ I I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Генеральный директор

ОАО «СевкавНИИгипрозем»                                                      С.Ю. Кишуков

Нальчик

2012

СОДЕРЖАНИЕ  МАТЕРИАЛОВ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1 Положения территориального планирования |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи генерального плана | н/с |  |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по генеральному плану МО | н/с |  |  |
| 3 | Приложения. Графические материалы к Тому I. |  |  |  |
| 3.1 | Схема современного использования территорий населенного пункта. Планировочные ограничения | н/с |  | М 1:5 000 |
|  | Том 2. Обоснование генерального плана |
| 4 | Раздел I. Основные положения выводы и предложения по генеральному плану | н/с |  |  |
| 5 | Приложения. Графические материалы к тому II. |  |  |  |
| 5.1 | Схема размещения объектов капитального строительства и границ земель различных категорий | н/с |  | М 1:25000 |
| 5.2 | Схема размещения объектов капитального строительства и границ территорий | н/с |  | М 1:5 000 |
| 5.3 | Карта-схема градостроительного зонирования | н/с |  | М 1:25000 |
| 5.4 | Карта-схема градостроительного зонирования | н/с |  | М 1:5 000 |
| 5.5 | Карта зон с особыми условиями использования территорий | н/с |  | М 1:25 000 |
| 5.6 | Карта зон с особыми условиями использования территорий | н/с |  | М 1:5 000 |

Авторы проекта:

Руководитель проекта                                           Д.С. Тохаев

Главный архитектор проекта                                В.В. Макаров

Отдельные разделы проекта разрабатывали:

| Трунова И.Н. | - архитектор |
| --- | --- |
| Хаконова Л.Х. | - архитектор |
| Водолазова А.В. | - архитектор |
| Фарафонов В.Н. | - инженер электрик |
| Лебедь Н.П. | - инженер сантехник |
| Кипоть | - ведущий специалист |
| Белинская И.А. | - специалист компьютерной графики |

Состав проекта:

Том 1.  ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Раздел I.    Цели и задачи генерального плана

Раздел II   Мероприятия по генеральному плану

Приложение:  графические материалы.

Том 2.  ОБОСНОВАНИЕ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

- Положение территории  в системе расселения  Кабардино-Балкарии

- Природно-ресурсный потенциал территории

- Социальная система

- Экономическая система

- Экологическая система

- Пространственная система

- Общая концепция развития территории

Приложение: графические материалы.

Содержание II тома:

Том II   ОБОСНОВАНИЕ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

Введение	7

1. Положение территории в системе расселения  Чегемкого района	8

2. Природно-ресурсный потенциал территории	9

2.1.  Климат	9

2.2.   Гидрография  и водные ресурсы	11

2.3.  Геологическое строение	12

2.4.  Инженерно-геологическая характеристика

2.5. Земельные ресурсы	15

2.6. Почвенный покров

2.7. Полезные ископаемые

2.8. Ландшафтное районирование

2.9. Природно-экологический каркас

3. Социальная система.	16

3.1. Демография и трудовые ресурсы.	16

3.2. Уровень жизни населения.	22

3.3. Качество жизни населения.	23

3.4. Прогноз развития социальной сферы.	26

3.5. Предложения по развитию социальной системы.	31

4. Экономическая система.	35

4.1. Комплексные показатели экономического развития.	35

4.2. Бюджет Г.п. Чегем.	37

4.3. Мероприятия в сфере экономического развития, проводимые органами местного самоуправления.	39

4.4. Структура экономики Г.п. Чегем.	41

4.5. Прогноз развития экономической системы Г.п. Чегем.	49

4.6. Предложения по развитию экономической системы Г.п. Чегем.	58

5. Экологическая система.	64

5.1. Основные источники загрязнения окружающей среды.	64

5.2. Современная экологическая ситуация	72

5.3. Охрана окружающей среды	73

5.4. Организация удаления и переработки отходов производства и потребления	76

6. Пространственная система	78

6.1. Административно территориальное деление

6.2 Планировочная структура	78

6.3    Планировочные ограничения	84

6.4. Транспортный комплекс	86

6.5   Система обслуживания населения	96

6.6  Строительный комплекс	106

6.7.  Инженерная инфраструктура	111

6.8  Основные факторы риска возникновения ЧС	128

7.Общая концепция развития территории	128

7.1 Развитие демографической ситуации	129

7.2 Развитие экономики и социальной сферы	130

7.3. Развитие экологической ситуации	131

Приложение:  графические материалы.

# Введение

Согласно ст. 9 Градостроительного кодекса  Российской  Федерации   «Территориальное  планирование направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности  социальных  экономических,  экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений…». Являясь составной частью документов территориального планирования, генеральный план г.п. Чегем опирается на системный анализ, логическими элементами которого являются:

- цель или ряд целей;

- альтернативные средства,  при помощи которых может быть достигнута цель;

- критерий выбора предпочтительных альтернатив.

Территория муниципального образования, как объект планировки, является сложной системой, которая представлена в виде динамичного взаимодействия ряда подсистем:  экономической, социальной, экологической и пространственной.

Перспективы направления комплексного развития определены на основе анализа природно-ресурсного и социально-экономического потенциалов территории.  Критериями для выделения функциональных зон является уровень интенсивности хозяйственного использования территории и допустимая степень преобразования природной среды. На основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципального образования определены  и выделены территории, которые могут быть предназначенные под те или иные виды градостроительной деятельности: проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

Для генерального плана Г.п. Чегем проектом установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 					2012 год.

Первая очередь реализации схемы 		2020 год.

Расчётный срок 				          2030 год.

При подготовке материалов по генеральному плану использовались отчётные и аналитические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарии, фондовые материалы отдельных органов государственного управления, органов местного самоуправления района,  прочие источники различных организаций, имеющиеся данные исследований состояния окружающей среды района.

В ходе работы над проектом был провёден сбор исходных данных в отраслевых органах Администрации, запрошены данные в органах государственной  власти Российской Федерации и Кабардино-Балкарской республики.

# 1. Положение территории в системе расселения Чегемского муниципального района

Чегемский  муниципальный район расположен в центральной  части Кабардино-Балкарской республики.  Район граничит на юго-западе с Грузией, на северео-западе с Эльбрусским муниципальным районом, на северо-востоке с Баксанским муниципальным районом и на юго-востоке граничит с Черекским муниципальным районом КБР. Район примыкает непосредственно к городу Нальчику, расстояние от столицы республики до районного центра г. Чегем – 5,0 км.

Район состоит из 10 административно территориальных единиц. Здесь  расположено 12 населенных пунктов, из которых один город Чегем  и 11 сельских населенных пунктов (с.Булунгу, с.Эльтюби, с.Леченкай. с.Нартан. с.Нижний Чегем, с.Хушто-Сырт, с.Чегем-2, с.Шалушка, с.Яникой, с. Каменка и п.Звездный).  Главным планировочным узлом района и муниципального района является г. Чегем.

Согласно Схеме территориального планирования Чегемского муниципального района район входит в  центральную групповую систему расселения, которая имеет ярко выраженный центр тяготения город Нальчик.  Городское поселение Чегем располагается в зоне радиуса действия республиканского центра.

# 2. Природно-ресурсный потенциал территории

## 2.1.  Климат

Городское поселение Чегем  расположено в  центральной части Кабардино-Балкарской республики и входит в предгорную климатическую зону. Для данного района климатическая характеристика приводится  по данным многолетних наблюдений метеостанций.

Под воздействием переноса воздушных масс, антициклонов и  циклонов  на территории сформировался умеренный климат характеризующийся мягкой зимой с оттепелями, с неустойчивой весной, влажным но не особенно жарким летом и сравнительно прохладной осенью. Среднегодовая температура в предгорной зоне составляет 9,1°С. Годовая амплитуда составляет 26,0-26,5°С, суточная – 11-12°.

Продолжительность безморозного периода составляет 279 дней. Продолжительность солнечного сияния составляет 1740-2000 часов, максимальная продолжительность отмечается в июле (245-260 часов), минимальная продолжительность – отмечается в декабре (65-94). Число дней с солнцем 268.Для  территории г.п. Чегем характерны  ветры юго-восточных направлений, повторяемость которых достигает 53 %. В течение года преобладают ветры со скоростью 1,8-2,5 м/с, в отдельных случаях скорость может возрастать  до 20 м/с.

На территории умеренно мягкая  зима. Средняя месячная температура января порядка минус 5°C.  Расчётная температура самой холодной пятидневки минус 17°C . Снежный покров появляется в третьей декаде ноября  устойчивый снежный покров образуется в двадцатых числах декабря. Глубина промерзания почвы составляет 16-25 см, максимальная 50-60 см.

Разрушение снежного покрова начинается в конце февраля окончательный сход снежного покрова происходит в конце марта Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет 12-14 см

Весна в предгорьях начинается в первой декаде марта. В апреле ещё значительные температурные контрасты, возвраты холодов могут вызывать резкие понижения температуры воздуха (абсолютный минимум температуры в апреле минус 12-19°C.

Лето в предгорьях тёплое (19-22°C) Абсолютный максимум температуры воздуха в июле 40°C.  Относительная  влажность воздуха в летний период может составлять менее 68%.

Осадки – распределяются в году неравномерно, наибольшее количество приходится на тёплый период (465-693 мм); в холодный период выпадает 119-528 мм;

На территории отмечается значительное число дней с грозой Грозы и ливни характерны для первой половины лета. Число дней с градом колеблется по территории от 1 до 10 дней

По СНиП 23-01-99 район относится к III-Б  подрайону для строительства.

Вывод

- Территория Г.п. Чегем на территории сформировался умеренный климат. По условиям строительства территория относится к строительно-климатической      зоне 111-Б. Продолжительность отопительного периода – на равнинной территории –172 дня.

- Уровень интенсивности солнечной радиации определяет необходимость солнцезащиты,  температурный режим зимнего периода – теплозащиты зданий.

- В летний период вероятны дискомфортные условия, связанные с установлением  высоких  температур, низкой относительной влажности воздуха.  Рассматриваемая территория хорошо обеспечена теплом. В летний период в равнинной части вероятны дискомфортные условия, связанные с установлением  высоких летних температур.

## 2.2.   Гидрография  и водные ресурсы

Территория  Чегемского муниципального района  находится в зоне бассейна реки Чегем/ Длина реки Чегем 103 км, площадь водосбора 964 км2, средний уклон 0.028- Долина реки в районе г.п. Чегем при выходе из гор на спокойный рельеф приобретают ящикообразную форму – неясно выраженную. Водный режим определяется в основном режимом таяния ледников и высокогорных снегов и в меньшей мере – дождевыми и грунтовыми водами.

Годовой ход уровня характеризуется растянутым весенне-летним половодьем и низкой зимней меженью (XII-III). Дождевые паводки накладываются на волну половодья, придавая ей гребенчатый вид. Превышение паводочных уровней над меженью достигает  1.5-2 м. Максимальный уровень 1% обеспеченности следует ожидать на реке Чегем у села Верхний Чегем 1424.5 м. Наибольшее количество воды протекает в весенне-летний период (70%), зимой – около 10%.

Таблица 1

Характерные и расчётные расходы воды (м3/сек)

| Река-Пункт | Площадь водосбора кв. км | Среднегодовой | Максимальный расход | Минимальный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расход | модуль л/сек. кв. км | Средне-многолетний | 1% обеспеченности | Средне-многолетний | 95% обеспечен-ности |
| Чегем -1 – с. Верхний Чегем | 433 | 10.9 | 25.2 | (70.4) | __ | 1.60 | __ |
| Чегем-1 – с. Нижний Чегем | 739 | 13.3 | 18.0 | (83.4) | 211 | 2.86 | 1.96 |
| Чегем – с. Лечинкай | 803 | (13.8) | 17.2 | (97.5) | __ | 2.99 | __ |

Ледостава на реках, в основном не бывает Температура воды изменяется от 0.4-0.6°C зимой до 15-16°C летом По химическому составу вода рек относится к кальциевой группе гидрокарбонатного класса с низкой (60-80 мг/л в верховьях и до 180 мг/л в низовьях) в половодье и низкой (120-150 мг/л – в верховьях) и средней (250-360 мг/л – в низовьях) минерализацией в межень (р. Чегем имеет на данной территории среднюю минерализацию: до 200 мг/л – в половодье и до 500 мг/л – в межень).

В период половодья вода рек мягкая. Вода реки имеет хорошие питьевые качества и пригодна для орошения.

Вывод

- Река Чегем является  источником воды для орошения и обводнения земель на территории Г.п. Чегем.

- Территория г.п. Чегем   находится в зоне влияния паводков.

- К гидрологическим процессам, представляющим опасность для территории, относится подтопление. Уровень подтопления зависит от объема  воды в период паводка.

- В районе г.п. Чегем имеются запасы  подземных вод,  пригодных  для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 2.3.  Геологическое строение

Инженерно-геологические условия территории определяются рельефом местности, геологическим и тектоническим строением, гидрогеологическими условиями, опасными геологическими процессами.

Рельеф территории спокойный с уклоном в северном направлении

В четвертичных отложениях наклонной равнины водоносными являются галечники с песками и глинистыми прослоями и гравийно-галечниковые отложения. Четвертичные отложения характеризуются хорошей проницаемостью и большую часть  питания получают за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а также за счёт подземных вод. На равнине установлена прямая гидравлическая связь между подземными и поверхностными водами. Величина инфильтрации зависит как от общей водности рек, так и от её сезонных изменений. До 80% питания подземные воды получают в паводковый период и только 20%  - в межень.

Мощность водоносных комплексов изменяется в очень широких пределах: от нескольких  до ста и более метров..

Главными эксплуатационными водоносными горизонтами являются подземные воды нижне-, средне- и верхнечетвертичных отложений.  Качество подземных вод достаточно высокое, минерализация ни в одном из месторождений не превышает 1г/л. По химическому составу преобладают гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, магниево-натриево-кальциевые воды. Содержание нормируемых компонентов в подавляющем большинстве случаев находится в пределах требований государственных стандартов. Однако высокая водопроницаемость пород первого от поверхности водоносного горизонта и его незащищённость предопределяют возможность загрязнения подземных вод техногенными источниками загрязнения.  Подземные воды, залегающие на значительной глубине, не оказывают никакого влияния на условия строительства. В  случае, когда уровень подземных вод поднимается до 2.5м и даже достигает поверхности, т.е. территории оказываются подтопленными, условия строительства значительно осложняются.

В настоящее время активизация обвально-осыпных процессов происходит за счёт техногенной деятельности человека: строительно-дорожных, горнодобывающих и других хозяйственных работ.

Осыпи и обвалы играют значительную роль в формировании  и подпитке селей.

По значению коэффициента поражённости территории обвально-осыпными процессами, интенсивность проявления процессов изменяется от очень сильной, до слабой.

На территории района широко развита водная и ветровая эрозия. на равнине отмечается ветровая, по берегам рек развита боковая эрозия. Деятельности боковой эрозии способствует высокая скорость рек.

Главной причиной активизации процессов эрозии, катастрофического увеличения площадей эродированных земель является несоблюдение, на фоне благоприятных для развития эрозии природных условий, основных противоэразионных правил при проведении различных видов хозяйственных работ, прежде всего связанных с землёй. Таким образом, природные условия (климат, рельеф, геологическое строение, особенности почвенного и растительного покрова) лишь создают условия для возникновения эрозии, а реализуется это явление лишь при неправильной хозяйственной деятельности человека.

Вся территория района  характеризуется высокой сейсмичностью. При проектировании и строительстве зданий и сооружений должна быть учтена возможность 8-балльных землетрясений в равнинной части.

## 2.5. Земельные ресурсы

Границы территории Г.п. Чегем определены Законом Кабардино-Балкарской республики от 27.02.2005г. № 13 РЗ. По отчетным данным (форма 22-2), площадь территории, находящейся в ведении городского поселения по состоянию на 1.01.11 составляла 7,8 тыс.га. Структура земельного фонда приведена в таблице.

Таблица 2

Земельные ресурсы г.п. Чегем (га)

| Наименование | По паспорту | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Земельный фонд – всего | 7785 |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения – всего | 5977 |  |
| Земли поселений | 1808 |  |
| земли промышленности и иного специального назначения | 223 |  |
| Земли под жилой застройкой | 561 |  |
| Земли особо охраняемых территорий | - |  |
| Земли лесного фонда | - |  |
| Земли водного фонда | - |  |
| Земли запаса | - |  |

В соответствии с земельным законодательством  земли, занятые объектами, не связанными с ведением сельскохозяйственного производства, должны быть переведены из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли иной категории.

23.01.2004 года Госдума РФ приняла поправки в закон «Об ипотеке», которыми разрешается ипотека сельхозугодий. Земельные участки становятся предметом залога (кроме земель государственных и муниципальных).

На втором этапе земельной реформы, которая превращается в кадастровую реформу, следует рассматривать землю как ограниченный, подверженный деградации природный ресурс, без рационального использования которого невозможно дальнейшее экономическое развитие общества.

Согласно Постановлению Правительства Кабардино-Балкарской республики от 01.02.2007 №34-П, кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий г.п. Чегем  составляет 14256  руб/га

На более длительных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежат обязательному уточнению.

# Социальная система.

## 3.1. Демография и трудовые ресурсы.

3.1.1. Динамика численности населения.

Социальная система – один из важнейших элементов, определяющих комплексное развитие территории. Развитие социальной системы зависит от таких параметров как демографическая ситуация, социально-культурный быт населения, уровень и качество его жизни.

Для оценки современного состояния демографической ситуации и перспектив ее развития необходим ретроспективный анализ следующих показателей: динамика численности населения; динамика прироста населения (показатели естественного и механического прироста (убыли) населения); динамика рождаемости и смертности населения; динамика половозрастной структуры населения; динамика показателя демографической нагрузки; динамика численности рабочей силы, занятых и безработных.

Всесторонний анализ демографической ситуации и перспектив ее развития выполнен в проекте «Схема территориального планитрования  Чегемского муниципального района» (год разработки 2009).

Городское поселение Чегем относится к городам республики с относительно благополучной демографической ситуацией. Стабильность демографической ситуации обусловлена, прежде всего, сохранением устойчивой тенденции естественного прироста населения, постоянное из года в год превышение показателей рождаемости над показателями смертности. Одним из факторов повышения рождаемости является изменения отношения к институту семьи и брака, в том числе к повышению прочности браков.

Таблица 3

Основные демографические показатели

(2010 год – год переписи населения)

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Городское население | чел. | 18250 | 100 |
| 2. | Из общей численности населения: - мужчины - женщины | чел. чел. | 8787 9463 | 48 52 |
| 3. | Из общей численности в возрасте: - моложе трудоспособного (от 0 до 15 лет) - в трудоспособном женщины (от 16 до 55 лет) мужчины (от 16 до 60 лет) - старше трудоспособного женщины (свыше 55 лет) мужчины (свыше 60 лет) | чел. чел. чел. | 5201 10622 2427 | 28,5 58,2 13,3 |
| 4. | Число родившихся | чел. | 201 |  |
| 5. | Число умерших | чел. | 181 |  |
| 6. | Естественный прирост (убыль) населения («+»/«-») | чел. | 10/11 |  |
| 7. | Миграционный прирост (убыль) | чел. | 15/18 |  |
| 8. | Число браков |  |  |  |
| 9. | Число разводов |  |  |  |
| 10. | Число многодетных семей |  | 15 |  |
| 11. | Число детей в многодетных семьях | чел. | 5,5 |  |
| 12. | Коэффициент пенсионной нагрузки на 1000 чел. трудоспособного населения, лица старше трудоспособного возраста | чел. | 193 |  |
| 13. | Национальный состав населения, в том числе: - кабардинцы - балкарцы - русские - другие | чел. чел. чел. чел. | 15840 1445 715 250 |  |

3.1.2. Прогноз численности населения

За длительный ретроспективный межпереписной период времени

- с  1979 по 1995 г.г. численность населения г.п. Чегем увеличилась на 55% (1979 г. – 10500 чел; 1995 г. – 16336 чел.);

- с 1995 по 2002 г.г. численность населения г.п. Чегем увеличилась на 10% (1995 г. – 16336 чел.; 2002 г. – 17900 чел.);

- с 2002 по 2008 г.г. численность населения г.п. Чегем увеличилась на 2,2% (2002 г. – 17900 чел.; 2008 г. – 18300 чел.);

- с 2008 по 2012 г.г. численность населения оставалась стабильно постоянной с некоторыми колебаниями в ту или другую сторону.

Таблица 4

Население г.п. Чегем за 5 лет (по годам)

| Годы | 2002 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 17900 | 18308 | 18310 | 18250 | 18025 | 17887 |

Незначительная убыль населения с 2010 года (год переписи населения) до 01.01.2012 года не так остро выражена, чтобы создать критическую ситуацию в воспроизводстве населения и на рынке труда.

Процентное соотношение по половозрастным группам остается стабильным.

В концепции «Схемы территориального планирования Чегемского муниципального района» представлено несколько вариантов прогнозных расчетов численности населения Федеральной службы Государственной статистики (ФСГС), а также Минэкономразвития КБР и ОАО «Гипрогор».

Таблица 5

Прогноз численности населения до 2030 года (ФСГС)

|  | Численность населения на начало года, тыс. чел. |
| --- | --- |
| Годы | 2008 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2030 |
| Чегемский район | 68,5 | 68,3 | 68,3 | 68,2 | 68,1 | 67,5 |
| г.п. Чегем | 18,3 | 18,25 | 17,8 | 18,2 | 18,1 | 18,0 |

Этот вариант прогноза с одной стороны учитывает характерные для Кабардино-Балкарской Республики, Чегемского муниципального района и г.п. Чегем положительные показатели естественного движения населения, тенденции снижения младенческой смертности, с другой – относительно высокие показатели механического оттока.

Таблица 6

Прогноз численности населения до 2030 года

по методу линейно экстраполяции ОАО «Гипрогор»

|  | 2002 (перепись) | 2008 | 2010 (перепись) | Изм. числа насел. | Средне-годов. темпы прироста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | тыс.чел. | тыс.чел. | 2002 2008 | % | Экстра-поляцион-ный прогноз по периоду 2002-2008 г.г. |
| Чегемский район | 68,3 | 68,5 | 68,3 | 0,2 | 0,3 |  |
| г.п. Чегем | 17,9 | 18,3 | 18,25 | 0,4 | 0,6 |  |

Таблица 7

|  | Численность населения на начало года, тыс. чел. |
| --- | --- |
| Годы | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | первая очередь 2020 | расчетный срок 2030 |
| Чегемский район | 68,5 | 68,3 | - | - | 69,5 | 70,4 |
| г.п. Чегем | 18,3 | 18,25 | 18,03 | 17,9 | 19,0 | 20,0 |

Прогноз численности населения по методу линейной экстраполяции является более достоверным и корректным методом (метод передвижек), который учитывает ряд демографических факторов, влияющих на изменение численности населения, половозрастной состав населения, миграцию населения, среднюю продолжительность жизни, коэффициент дожития по каждой половозрастной группе. Методологически этот метод прогноза является наиболее полным способом оценки прогнозной численности населения.

Выводы:

В г.п. Чегем имеются большие резервы демографического потенциала и улучшения демографической ситуации посредством улучшения репродуктивного здоровья населения, сокращения младенческой смертности и особенно смертности населения в трудоспособном возрасте.

Для достижения предполагаемого уровня развития социальной системы необходима:

- разработка и воплощение в жизнь мер, устраняющих негативное влияние  факторов внешней среды на развитие демографической ситуации;

- проведение мероприятий, способствующих укреплению института семьи и брака, формированию у молодежи ответственности за воспитание детей, уважительного отношения к старшему поколению;

- усиление мер по охране репродуктивной функции женщин от неблагоприятных производственных факторов;

- помощь молодым специалистам при трудоустройстве с целью закрепления их в городе Чегеме.

Для разработки основных разделов Генерального плана приняты следующие показатели по численности населения:

- расчетный базисный год – 2010, население – 18250 человек;

- существующее население на 01.01.2012 год – 17887 человек;

- первая очередь – 2020 год, население – 19000 человек;

- расчетный срок – 2030 год, население – 20000 человек.

3.1.3. Трудовые ресурсы и занятость.

Трудовые ресурсы территории во многом предопределяют ее социально-экономическое развитие. К трудовым ресурсам относится все экономически активное население административно-территориальной единицы. Доля экономически активного населения в г.п. Чегем в 2010 году составляла 51,2% от общей численности населения, что сопоставимо со средним значением по  району в целом. Экономически активное население или численность рабочей силы определяется как сумма занятых, в том числе на обработке личных подсобных хозяйств и общего числа безработных.

Таблица 8

Динамика численности экономически активного населения г.п. Чегем

| Показатели | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Трудоспособное население |  | 10741 |
| Экономически активное население, чел. |  | 9345 |
| Численность населения занятого в экономике2, чел |  | 7300 |
| Общая численность безработных, чел. |  | 2045 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, чел. |  | 2045 |

По данным администрации значительная часть экономически активного населения приходится на самозанятых – лица, обрабатывающие личные подсобные хозяйства.

Основными сферами занятости населения являются животноводство, растениеводствои промышленное производство.

В исследуемом периоде ситуация на рынке труда муниципалитета характеризовалась как крайне сложная. Более 20% экономически активного населения – безработные.. Опасение вызывают и лица занятые в ЛПХ, так как эта часть населения  так же потенциальные безработные.

Основная задача органов исполнительной власти состоит в сохранении существующих и создании новых рабочих мест. Ее успешное решение позволит повысить привлекательность территории, а также уровень и качество жизни населения.

## 3.2. Уровень жизни населения.

Особое место в программе развития любого муниципального образования отводится решению задач по повышению уровня жизни населения. Уровень жизни населения – это своего рода индикатор развития территории. Ключевым показателем уровня жизни являются денежные доходы населения. Денежные доходы населения в основном складываются из заработной платы, различного рода социальных выплат (пособия, пенсии, субсидии) и доходов, получаемых от личных подсобных хозяйств.

Статистическая информация об уровне номинальной среднемесячной заработной платы в последние годы на одного работающего по г.п. Чегем отсутствует, по району составляет 7800,0 – 8200 рублей. По данным паспорта муниципального образования средняя номинальная начисленная заработная плата работников составляет 8200 рублей.

Уровень оплаты труда на территории г.п. Чегем  на уровне средних показателей по республике.

В 2010 году темпы роста стоимости потребительской корзины опережали темпы роста средней заработной платы, в связи с чем, и произошло снижение покупательной способности трудоспособного населения.  Покупательная способность трудоспособного населения в Чегемском  муниципальном районе в течение всего периода была ниже, чем в среднем по республике.

В сложной ситуации находятся такие категории населения как многодетные семьи, инвалиды, матери-одиночки, некоторые пенсионеры, их доходы растут гораздо медленнее, чем цены на потребительские товары и услуги. Основная поддержка со стороны органов исполнительной власти должна быть адресована именно этим группам населения.

## 3.3. Качество жизни населения.

Показатели, характеризующие качество жизни населения, позволяют оценить уровень развития социальной системы территории. К наиболее важным из них относятся: обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека и уровень благоустроенности жилищного фонда.

Общая площадь жилого фонда г.п. Чегем в 2010 году составляла – 426,5 тыс. кв.м., из них на долю частного приходится 94,6%. За последний период общая площадь жилого фонда практически не изменилась, поэтому динамика показателя обеспеченности населения жилищной площадью в среднем на одного человека объясняется колебаниями численности населения  *

В 2011 г. площадь жилищ, приходящихся в среднем на одного человека, составила        23,37 кв.м./чел., что значительно выше средних показателей по району и республике в целом.

О благоустроенности жилищного фонда судят по его обеспеченности всеми видами коммунальных услуг: жилой фонд газифицирован на 100%, централизованное водоснабжение на 100% , центральная канализация решена для всех многоэтажных жилых домов,  в усадебном секторе – преимущественно местные выгребы.

Система здравоохранения на территории муниципального образования представлена наличием центральной районной больницы на 310 коек с поликлиникой на 250 посещений.

Первичную медико-санитарную помощь населению г.п. Чегем оказывают:

- Центральная районная больница на 310 коек (рассчитана на население г.п. Чегем и близлежащие населенные пункты Чегемского муниципального района);

- поликлиника на 250 посещений в смену;

- 4 аптеки;

- 1 станция скорой помощи;

- районная глазная больница.

Важными характеристиками уровня развития здравоохранения являются показатели обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом, а также количество койко-мест и мощность амбулаторно-поликлинических учреждений. Данные показатели Таким образом, в настоящее время развитие системы здравоохранения района характеризуется как недостаточное и нуждается в серьезной поддержке со стороны органов исполнительной власти.

Помимо здравоохранения важной характеристикой, определяющей уровень развития социальной системы территории, является образование.

На территории г.п. Чегем функционируют 5 общеобразовательных школ. Три общеобразовательные школы МОУ СОШ №2, 3, 4 реализуют программу дошкольного, начального общего, основного общего среднего (полного) образования. МОУ СОШ №1 – общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов. МОУ СОШ Гимназия – школа полного дня, выполняющая социальный заказ, как новый тип образовательного учреждения, где есть все условия для всестороннего развития личности. Гимназия ориентирована на непрерывное обучение и воспитание детей с 3-х лет до получения полного среднего образования.

Суммарная вместимость школ на 01.01.2012 год составляет 2542 места. Фактическое количество учащихся – 2043 ученика. Загруженность школ – 80%. Численность возрастной группы рассматриваемой категории составляет 13,8%.

Согласно обеспеченности школьными местами по нормам СНиПа 2.07.01-89* на перспективу 2032 год необходимо 3200 мест в школах, то есть на перспективу необходимо построить дополнительно одну школу на  640 мест.

Для школьных возрастов принимается 20-минутный радиус пешеходной или транспортной доступности.

Помимо общеобразовательных школ в г.п. Чегем имеется 5 учреждений дополнительного образования:

- районный дом детского творчества (посещаемость – 710 детей);

- районная станция юных техников (посещаемость – 572 учащихся);

- районная станция юных натуралистов (посещаемость- 502 учащихся);

- Детская юношеская школа олимпийского резерва – реализует адаптированные программы по вольной и греко-римской борьбе, боксу, футболу, волейболу, спортивной гимнастике и т.д. (занятиями охвачено 715 учащихся);

- Дворец спорта для детей и юношества (охват детей составляет 582 человека).

В учреждениях дополнительного образования не предоставляется платных услуг.

Учебный процесс в общеобразовательных школах осуществляют 342 педагогических работника.

В настоящее время в г.п. Чегем имеется 4 дошкольных учреждения общей вместимостью 450 мест и одно дошкольное учреждение при Гимназии на 110 мест. МОУ СОШ № 1, 2, 4 имеют право на реализацию дошкольного образования.

Суммарная емкость детских учреждений составляет 635 мест. Удельный вес детей возрастной группы от 2 до 6 лет в структуре населения составляет 6,3% от общей численности населения (ориентировочно 1100 человек). Обеспеченность местами детей в детских садах в 2012 году составляет 60% (норма 85%).

Фактическая наполняемость детских дошкольных учреждений составляет 864 ребенка, то есть в 1,3 раза больше наличной емкости детских учреждений.

## 3.4. Прогноз развития социальной сферы.

Ретроспективный анализ социальной системы г.п. Чегем позволил охарактеризовать демографическую ситуацию территории, выявить основные факторы, оказывающие на нее влияние, а также определиться с перспективами ее развития. Уровень развития социальной системы характеризуется множеством показателей, большинство из которых были рассмотрены в предыдущих параграфах. Задача прогноза развития социальной сферы состоит в том, чтобы обозначить тенденции изменения базовых показателей, определяющих ее состояние.

Социальная система г.п. Чегем является частью более сложной региональной и районной социальных систем, поэтому при определении вектора ее развития были учтены основные направления и предпосылки формирования систем высшего уровня. Настоящий прогноз развития территории основывается на схемах территориального планирования республики  и района; программах социально-экономического развития Чегемского муниципального района и г.п. Чегем.

Прогноз основных показателей, характеризующих демографическую ситуацию, качество и уровень жизни населения формировался, исходя из трех возможных сценариев развития, определенных в схеме территориального планирования Чегемского муниципального района: инерционный; стабилизационный; оптимистический. Наиболее целесообразным и реальным признан стабилизационный сценарийна основе которого и выполняется настоящий прогноз.

Демография. Как уже говорилось ранее среди всего комплекса показателей, определяющих демографическую ситуацию, наиболее универсальным и важным является численность населения и его динамика

Таблица 9

Прогноз численности населения, чел.

|  | Численность населения на начало года, тыс. чел. |
| --- | --- |
| Годы | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | первая очередь 2020 | расчетный срок 2030 |
| г.п. Чегем | 18,3 | 18,25 | 18,03 | 17,9 | 19,0 | 20,0 |

Инерционный вариант развития событий предполагает, что социально-экономическая ситуация не только не изменится в лучшую сторону, но и наоборот ухудшится. Низкий уровень социально-культурного быта населения, отсутствие рабочих мест и развитой инфраструктуры приведут к тому, что отрицательное сальдо миграции и естественная убыль населения сохранятся на прежнем уровне, поэтому будет наблюдаться его суммарная убыль. В рамках инерционного варианта развития событий к 2030 году следует ожидать сокращения численности постоянного населения на 3,5%. Реализация инерционного варианта означает, что сохранятся все основные проблемы, сдерживающие развитие социально-демографической системы территории, среди которых низкий уровень рождаемости и удельный вес лиц детского возраста, значительная доля самозанятого населения, крайне высокие показатели смертности. Воплощение в жизнь инерционного сценария развития событий маловероятно, так как не только социально-экономические условия территории, но и ситуация  в Кабардино-Балкарской республике в целом способствует формированию позитивных тенденций по большинству показателей, характеризующих социально-демографическую ситуацию.

Оптимистический сценарий предполагает решение основных социальных проблем, препятствующих ускоренному развитию муниципального образования. За счет повышения привлекательности территории практически прекратится отток населения трудоспособного возраста. Устойчивая тенденция роста численности населения будет наблюдаться как за счет его естественного, так и механического прироста. Существенное отличие оптимистического сценария от инерционного состоит в том, что его определяет не только положительная динамика численности населения, но и благоприятный характер изменений всех демографических показателей. Реализация оптимистического варианта предполагает, что увеличится экономическая активность населения за счет роста уровня его занятости; сократится доля самозанятых; вырастет продолжительность жизни; снизится уровень заболеваемости; повысится уровень материального благосостояния населения; в структуре демографической нагрузки будут преобладать лица младше трудоспособного возраста и т.д. Исходя из ретроспективного анализа социально-экономической системы территории, реализация оптимистического сценария в период до 2030 года практически невозможна.

Стабилизационный сценарий выступает как промежуточный между инерционным и оптимистическим вариантами и сочетает в себе отдельные элементы каждого из них. Он не предполагает коренного перелома демографической ситуации, однако, в его рамках следует ожидать формирования долгосрочных положительных тенденций по целому ряду показателей. Существующие сегодня внешние и внутренние условия, на фоне которых происходит развитие социально-демографической системы Маячнинского сельсовета, позволяют предположить, что именно его реализация будет наиболее вероятной. В рамках стабилизационного варианта предполагается незначительный рост числа постоянных жителей муниципального образования к 2030 г. на 9,6% по сравнению с базовым периодом.

В рамках стабилизационного сценария ожидается сокращение естественной убыли населения, как за счет роста рождаемости, так и снижения показателей смертности. Тем не менее, в прогнозируемом периоде вернуться к устойчивому положительному сальдо естественного воспроизводства населения практически невозможно.

Для обоснования проекта генерального плана территории необходимо иметь представление о перспективной численности населения по отдельным возрастным категориям. Возрастная структура населения позволяет оценить трудовой потенциал муниципального образования, уровень демографической нагрузки на трудоспособное население, планировать строительство объектов социального значения (детские сады, школы и т.д.).

Таблица 10

Прогноз возрастной структуры населения г.п. Чегем

| Показатели | на 01.01.2010г. | 2020 г. (прогноз) | 2030 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | в % к числ-ти населения | чел. | в % к числ-ти населения | чел. | в % к числ-ти населения |
| Нетрудоспособный возраст (до 15 лет), в т.ч. | 5201 | 28,5 | 5460 | 28,5 | 5700 | 28,5 |
| Трудоспособный возраст (16-54 – женщины; 16-59 – мужчины) | 10622 | 58,2 | 11153 | 58,3 | 11680 | 58,4 |
| Старше трудоспособного возраста | 2427 | 13,3 | 2548 | 13,0 | 2645 | 12,8 |

Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам составлен в рамках стабилизационного сценария развития муниципального образования на основе предполагаемых показателей воспроизводства населения с применением метода передвижки возрастов, основанном на использовании коэффициентов смертности и дожития.

Трудовые ресурсы и занятость. Развитие рынка труда Маячнинского сельсовета в рамках стабилизационного сценария предполагает сохранение существующих и возникновение новых рабочих мест, снижение общего уровня безработицы при существенном росте экономической активности населения, следовательно, и увеличение числа лиц занятых в экономике.

Исходя из предполагаемого увеличения численности населения занятого в экономике и “оздоровления” рынка труда, прогноз занятости населения в градообразующей и обслуживающей группах отраслей следующий

Таблица 11

Прогноз численности занятого населения в г.п. Чегем

| Показатели | 2010 г. | 2020 г. (прогноз) | 2030 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | уд.вес, % | чел. | уд.вес, % | чел. | уд.вес, % |
| Численность занятого населения*, в том числе | 6585 | 100,0 | 7800 | 100,0 | 9344 | 100,0 |
| в материальной сфере (градообразующая группа) | 5167** | 78,5 | 5460 | 70,0 | 6260 | 67,0 |
| в обслуживающей сфере (обслуживающая группа) | 1418** | 21,5 | 2340 | 30,0 | 3083 | 33,0 |

*с учетом занятых в ЛПХ; ** оценка

Увеличение численности занятого населения прогнозируется почти на 14,0% по сравнению с исходным периодом, при этом численность занятых в отраслях градообразующей группы возрастет почти на 30%, в непроизводственной сфере на 40,0%.

Уровень и качество жизни населения. Государственная политика в последние годы все большее внимание концентрирует на уровне и качестве жизни населения, поэтому развитию социальной сферы на местах придается огромное значение. Показатели, характеризующие уровень и качество жизни населения территории, становятся базовыми при оценке работы органов местной власти. В зависимости от вариантов развития муниципалитета темпы роста благосостояния населения будут отличаться

Таблица 12

Прогноз показателей уровня и качества жизни населения г.п. Чегем

| Показатели | 2010 г. | стабилиз-ный |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2030 г. |
| Покупательная способность трудоспо- собного населения , наборов прожиточного минимума | 1,94 | 2,85 | 3,51 |
| Средняя обеспеченность жилищной площадью, м2/чел. | 23,6 | 23,8 | 24,0 |

Здравоохранение. Развитие системы здравоохранения на территории района характеризуется как недостаточное. Отрасли требуется серьезная поддержка со стороны органов исполнительной власти. Усиленное внимание к здравоохранению позволит решить существующие проблемы, такие как недостаток квалифицированных специалистов, низкий уровень материально-технического оснащения ЛПУ и значительный износ существующего оборудования, недостаточное финансирование мер по пропаганде здорового образа жизни и т.д.

В исследуемом периоде при помощи мер, предусмотренных национальным проектом «Здоровье» и программой социально-экономического развития территории, удалось по многим параметрам преодолеть кризисные явления в системе ЛПУ района. Пристальное внимание к укреплению первичного звена, как одного из приоритетных направлений национального проекта в сфере здравоохранения, в последние годы позволило создать в Чегемском муниципальном районе условия для оказания эффективной медицинской помощи на догоспитальном этапе. К основным результатам воплощения в жизнь принимаемых мер относятся: снижение показателей общей смертности населения и его заболеваемости, развитие профилактической направленности здравоохранения, оснащение ЛПУ района необходимым диагностическим оборудованием, повышение квалификации медицинского персонала и уровня оплаты его труда, адекватное финансирование мер по пропаганде здорового образа жизни и профилактики социальных заболеваний.

## 3.5. Предложения по развитию социальной системы.

Для достижения предполагаемого уровня развития социальной системы г.п. Чегем, органам исполнительной власти необходимо сконцентрировать усилия на реализации следующего комплекса мер:

1. Демографическая политика:

- мониторинг показателей, характеризующих динамику населения и его структуру, их комплексный анализ;

- разработка и воплощение в жизнь мер, устраняющих негативное влияние факторов внешней среды  на развитие демографической ситуации;

- проведение мероприятий, способствующих укреплению института семьи и брака, формирование у молодежи ответственности за воспитание детей, уважительного отношения к старшему поколению;

- усиление мер по охране репродуктивной функции женщин от неблагоприятных производственных факторов;

- помощь молодым специалистам при трудоустройстве с целью их закрепления на производстве;

2. Уровень и качество жизни населения:

- создание заинтересованности работодателей в адекватном уровне заработной платы, повышение ее уровня за счет высоких темпов развития экономики, роста производительности труда;

- обеспечение занятости, создание и сохранение рабочих мест;

- стимулирование жилищного строительства за счет предоставления участков под индивидуальное строительство, обустройства строительных площадок инженерными коммуникациями, развития системы ипотечного кредитования, софинансирования затрат молодых семей и малоимущих граждан на приобретение и строительство жилья;

- реконструкция и капитальный ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительство новых объектов ЖКХ;

- благоустройство населенных пунктов: ремонт дорог, линий освещения, озеленение территории;

-  увеличение социальных выплат и адресная социальная поддержка незащищенным слоям населения;

3. Система образования, здравоохранения, культура:

- расширение сети учреждений дополнительного образования с целью всестороннего развития детей;

- модернизация материально-технической базы всех образовательных учреждений, включающая обновление учебного, лабораторного оборудования, спортивного инвентаря;

- внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс, компьютеризация школы и обеспечение свободного доступа в Глобальную информационную сеть;

- укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для оказания эффективной медицинской помощи на догоспитальном этапе путем модернизации материальной базы ЛПУ;

- повышение уровня физической подготовки населения города за счет создания возможностей для занятий физической культурой и спортом: строительство спортивных площадок, спортивных залов;

- сохранение имеющихся и обустройство новых мест для культурного массового отдыха населения: парковая зона, оборудование детских площадок, аттракционов;

- проведение массовых культурных мероприятий с целью организации досуга населения в свободное от работы время;

- создание условий для развития народного самодеятельного творчества, сохранения национальной культуры и налаживания межнациональных культурных связей.

Выводы.

1. Являясь административным центром района по имеющимся официальным данным в  г.п. Чегем общая численность постоянного населения составляет – 18250 чел. что составляет 25% от всего населения района.

3. Население города многонационально. Его основную часть составляют кабардинцы  почти 87,0%, балкарцы – 8,0%, русские – 4,0% и прочие национальности – 1,6%.

4. В 2005-2010 гг. число постоянных жителей незначительно  уменьшилось на 0,3% что отмечается как несущественный момент в развитии города.

5. В течение всего периода в городе регистрировалась естественная убыль населения. В 2010 г. общий коэффициент рождаемости в г.п. Чегем  составлял 9,6, общий коэффициент смертности – 15,7.

6. В анализируемом периоде наблюдалось сглаживание половой диспропорции. На начало 2010 г. женщин было на 7,0% больше, чем мужчин.

7. Существующая возрастная структура населения (28:59:13) незначительно отличается  от прогрессивной структуры (30:50:20). Удельный вес лиц младше трудоспособного возраста в его общей численностии достаточно высок, что является положительным показателем.

9. Доля экономически активного населения в г.п. Чегем в 2010 году составляла 58,2% от общей численности населения. Основными сферами занятости населения являются животноводство, растениеводствои промышленное производство.

10. В рассматриваемом периоде ситуация на рынке труда характеризовалась как крайне сложная. Около четверти экономически активного населения – безработные.

11. Чегемский муниципальный район по величине номинальной среднемесячной заработной платы в 2010 году достиг уровня – 7800 руб

12. За исследуемый период общая площадь жилого фонда практически не изменилась, в то время как показатель обеспеченности населения жилищной площадью в среднем на одного человека составляет 23,6 кв.м./чел.

13. Жилой фонд газифицирован на 100%, централизованное водоснабжение-100%.

14. Система здравоохранения на территории муниципального образования представлена центральной районной больницей  на 360 мест, с поликлиникой на 250 посещений и глазным отделением.

15. На территории города функционируют 5 общеобразовательных школсумарной вместимостью2542 учащихся. Все учащиеся занимаются в первую смену.

16. Дошкольное воспитание детей осуществляют 4 детских сада общей емкостью 635 мест.  Обеспеченность местами в детских садах детей соответствующего возраста составляет около 60%, вместо 85% по нормам.

17. Имеется Дом Культуры, станция юных натуралистов.

18. В перспективе развитие социальной системы муниципального образования наиболее вероятно будет соответствовать стабилизационному сценарию. Ожидаемые к 2030 году результаты: численность населения сельсовета увеличится на 1750 чел. или 5,3% по сравнению с 2010 г. и составит 20000 чел., возрастет доля лиц младше трудоспособного возраста и число занятых, снизится уровень общей безработицы, увеличится продолжительность жизни, существенно повысится качество и уровень жизни населения территории.

4. Экономическая система.

## 4.1. Комплексные показатели экономического развития.

Параметры функционирования экономической системы Г.п. Чегем, как и большинства муниципальных образований Кабардино-Балкарии, определяются главным образом наличием природно-ресурсного потенциала, а также степенью его вовлечения в хозяйственный оборот. Городское поселение. Чегем располагает значительными земельными ресурсами, в которых преобладают земли сельскохозяйственного назначения, а также рядом промышленных предприятий. Имеющиеся земельные угодья способствуют развитию сельского хозяйства  а производственные объекты становлению помышленного потенциала.  Близость от республиканского центра так же создает необходимые предпосылки для развития видов деятельности, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей жителей, таких как розничная торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.

В последние годы в экономической системе Г.п. Чегем имели место незначительные разнонаправленные колебания основных показателей социально-экономического развития с преобладанием позитивных трендов. Формирование новых видов производств практически не происходило.

Таблица 13

Основные показатели экономического развития Г.п. Чегем

| Показатели | Единицы измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство |
| Число хозяйств, всего | единиц | 2425 | 2451 | 2514 | 2540 | 2555 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - сельхозпредприятия | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - крестьянско-фермерские хозяйства | единиц | 21 | 34 | 42 | 48 | 51 |
| - личные подсобные хозяйства | единиц | 2403 | 2416 | 2471 | 2491 | 2503 |
| Численность занятых | человек | 7275 | 7353 | 7542 | 7620 | 7665 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 6225 | 6970 | 7010 | 7250 | 7800 |
| Промышленные предприятия |
| Число предприятий | единиц | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Численность занятых | человек | 201 | 231 | 345 | 348 | 420 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 7800 | 8240 | 9100 | 9700 | 10332 |
| Торговля и общественное питание |
| Число предприятий | единиц | 13 | 16 | 17 | 19 | 22 |
| Численность занятых | человек | 381 | 420 | 651 | 875 | 930 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 6700 | 6960 | 7310 | 7850 | 9100 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 3,8 |

Имеющийся экономический потенциал территории, заложенный в особенностях выгодного географического положения и транспортной доступности, полностью реализован не был. Основной причиной этого стало отсутствие четких организационно-правовых механизмов для привлечения инвесторов и ограниченные возможности местного бюджета, не позволяющие на должном уровне развивать инфраструктуру муниципального образования.

Вместе с тем, в г.п. Чегем имеются необходимые предпосылки для развития малого и среднего бизнеса. Есть достаточные земельные ресурсы для наращивания объемов производства и расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции сырьевая база для организации мини-предприятий (цехов) пищевой промышленности, близость транспортных магистралей, способствующих экспорту производимой продукции за пределы муниципального образования. Реализация обозначенных возможностей позволит значительно расширить производственный потенциал территории, что позитивно отразится на уровне экономического развития и благосостоянии жителей.

## 4.2. Бюджет Г.п. Чегем.

Бюджет муниципального образования является важнейшим инструментом реализации социально-экономических   мероприятий.  Его   сбалансированность   во   многом   определяет

инвестиционную привлекательность территории, ее финансово-бюджетный потенциал.

Доходы бюджета Г.п. Чегем формируются за счет собственных доходов и отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской республики, постановлениями Совета муниципального образования в распоряжение органов местного самоуправления. В доходную часть бюджета зачисляются:

- местные налоги и сборы;

- отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными федеральными законами и законами КБР;

- субвенции, субсидии, предоставляемые для обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Кабардино-Балкарии;

- доходы в виде безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Г.п. Чегем, предоставляемые в соответствии с федеральным законодательством и законодательством КБР;

- иные средства финансовой помощи из бюджетов других уровней для долевого финансирования инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры Г.п. Чегем;

- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- добровольные пожертвования;

-иные источники доходов в соответствии с федеральными законами, законами Кабардино-Балкарии и решениями органов местного самоуправления, устанавливаемые Советом МО.

В последнее время бюджет Г.п. Чегем является дотационным и формируется в значительной степени за счет участия республиканского и районного бюджетов. Так, в 2011 году, из 15 425,7 тыс. руб. поступивших в муниципальный бюджет, 1 184,2 тыс. руб. (23,2% от доходной части) были обеспечены за счет поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 9561,4 тыс. руб. (61,9%) – за счет налоговых доходов, 4680,1 тыс. руб. (30,3%) – за счет доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Структура налоговых поступлений является важнейшим индикатором, определяющим перспективные направления социально-экономического развития территории. Доминирующее положение в налоговых доходах Г.п. Чегем занимают налоги на имущество –44,6%  и налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  - 55,2%.

Рис. 1 Структура налоговых доходов Г.п. Чегем в 2011 году

Таким образом, наполняемость бюджета территории главным образом обеспечивается за счет поступлений от работающего населения, а также собственников земли и имущества, что предопределяет заинтересованность местных органов власти в увеличении занятости населения, росте заработной платы, решении имущественно-правовых вопросов по земле.

Расходная часть бюджета в целом соответствует доходной и направляется в основном на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг, капитальный ремонт объектов соцкультсферы. Ограниченные возможности бюджета не позволяют отвлекать значительные средства на развитие производственного потенциала территории, что в свою очередь не позволяет расширять налогооблагаемую базу.

## 4.3. Мероприятия в сфере экономического развития, проводимые органами местного самоуправления.

Основные мероприятия, запланированные органами местного самоуправления в сфере социально-экономического развития Г.п. Чегем на ближайшие годы определяются  программой социально-экономического развития муниципального образования г.п. Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балккарской республики на 2011-2013 годы (далее - Программа), разработанной в соответствии со стратегией социально-экономического развития КБР до 2020 года, постановлением Правительства республики «О совершенствовании деятельности по разработке, утверждению и реализации среднесрочных программ социально-экономического развития муниципальных образований Кабардино-Балккарской республики».

В экономическом плане реализация Программы направлена на повышение эффективности работы предприятий и предпринимательского сектора на основе снижения затрат, увеличение объемов производства, поддержку эффективных предприятий и производств, привлечение инвестиций, совершенствование налоговой и бюджетной политики, в том числе в части исполнения бюджета, оптимизацию расходов бюджета, обеспечение занятости населения, создание и сохранение рабочих мест. В ходе исполнения Программы планируется осуществить ряд мероприятий с общим объемом инвестиций 8817,3 млн. рублей. Финансирование программных мероприятий предполагается за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Достижению высоких показателей социально-экономического развития территории, определенных Программой, будет способствовать ряд федеральных и республиканских целевых программ, действующих в КБР:

- ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года»;

- РЦП «Адресная поддержка решений наиболее острых проблем социально-экономического развития муниципальных образований Кабардино-Балкарии на 2007-2011 годы» и др.

Рис. 2

## 4.4. Структура экономики Г.п. Чегем.

В настоящее время основу производственного потенциала Г.п. Чегем определяют два основных вида экономической деятельности: сельское хозяйство, строительный комплекс и промышленное производствоство. Важное место в хозяйственном комплексе муниципального образования занимает торговля и общественное питание. Несмотря на то, что данный вид экономической деятельности не относится к основным, однако он обеспечивает удовлетворение потребностей населения товарами повседневного спроса, решая, таким образом, важную социальную задачу.

Структура экономики Г.п. Чегем, где доминирующие позиции занимают сельское хозяйство, позволяет активно развивать пищевую промышленность, ориентированную на переработку продукции сельского хозяйства. Однако для этого необходимы инвестиции для приобретения современного оборудования и строительства производственных мощностей, расширение производства сырья, организацию системы приема продукции сельского хозяйства на переработку, налаживание сбыта готовой продукции.

Учитывая, что основу промышленного комплекса Г.п. Чегем должны составить предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, развитие промышленного производства для данной территории следует рассматривать в тесной взаимосвязи с сельским хозяйством  . Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время на территории Г.п. Чегем имеются хорошие предпосылки для формирования двух кластеров: сельскохозяйственного – ориентированного на производство и переработку сельскохозяйственной продукции и промышленного комплекса.

4.4.1. Сельское хозяйство.

Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики Г.п. Чегем, в которой занята значительная часть трудоспособного населения. На территории муниципального образования функционирует 2503 – личных подсобных хозяйств (ЛПХ), 51 – крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ) и 1 сельхозпредприятие (СП). Сельское хозяйство обеспечивает не только занятость и доход населения, но и служит базой для развития смежных отраслей экономики, в частности пищевой промышленности, ориентированной на переработку сельхозпродукции. Таким образом, в рамках разработки генерального плана Г.п. Чегем сельское хозяйство рассматривается не как отдельный вид экономической деятельности, а как часть агропромышленного комплекса, включающего в себя помимо сельхозпредприятий также и предприятия по переработке сельхозпродукции.

Животноводство на территории Г.п. Чегем ориентировано на разведение крупного рогатого скота (КРС), овец, коз, птицы и лошадей. В период 2006-2010 годов поголовье скота и птицы демонстрировало неоднозначную динамику. Численность КРС сократилась на 12,9% (в том числе коров – на 11,8%),  овец и коз – на 7,1% На этом фоне возросло поголовье птицы – на 13,1% и лошадей – на 11,8%.

Таблица 14

Динамика поголовья скота и птицы в хозяйствах

г.п. Чегем в 2006 – 2010 годах1

| Категория скота и птицы | Поголовье скота и птицы | 2010 г. / 2006 г. в % |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |
| КРС | 922 | 936 | 900 | 911 | 803 | 87,1 |
| в том числе коровы | 380 | 390 | 350 | 367 | 335 | 88,2 |
| Овцы и козы | 42 | 46 | 89 | 95 | 39 | 92,9 |
| Птица | 810 | 961 | 663 | 631 | 916 | 113,1 |
| Лошади | 34 | 36 | 42 | 40 | 38 | 111,8 |

Наиболее значимыми продуктами животноводства, производимыми на территории Г.п. Чегем, являются молоко, мясо, яйцо. В анализируемом периоде, динамика объемов производства основных видов животноводческой продукции практически не коррелировались с динамикой поголовья соответствующих категорий скота и птицы. Рост продуктивности КРС, за счет внедрения современных технологий животноводства позволил сохранить объемы производства мяса, молока, несмотря на сокращение поголовья соответствующих категорий скота.

Таблица 15

Производство основных видов животноводческой продукции

на территории г.п. Чегем в 2006 - 2010 годах1

| Вид продукции | Единица измерения | Объем производства | 2010 г. / 2006 г. в % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |
| Скот и птица | тонн | 1475 | 1491 | 1485 | 1632 | 1789 | 121,2 |
| Молоко | тонн | 8543 | 8686 | 9610 | 10530 | 11255 | 131,7 |
| Яйцо | тыс. штук | 4547 | 4609 | 4704 | 4961 | 5232 | 115,0 |

Основным производителем животноводческой продукции являются ООО «Агросоюз»

Сложившаяся в последние годы структура производства свидетельствует о достаточно медленном течении процессов укрупнения хозяйств и выходе на крупное товарное производство в данном секторе. К числу причин, сдерживающих процессы укрупнения в сфере животноводства, следует отнести:

- высокую капиталоемкость производства, связанную с необходимостью строительства помещений для содержания скота и птицы, хранения кормов и готовой продукции, развитием перерабатывающих мощностей;

- продолжительный производственный цикл, который требует долгосрочных инвестиций;

- низкие сбытовые возможности, связанные с ограниченными сроками реализации готовой продукции.

Растениеводство. Основные виды возделываемых культур традиционны для большинства муниципальных образований Кабардино-Балкарии – это овощи прежде всего, томаты, огурцы и каптофель, Посевные площади всех культур в течение анализируемого периода поступательно сокращались, что было связано с ростом затрат на обработку земель в связи с удорожанием РСМ и удобрений.

Таблица 16

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур

на территории г.п. Чегем в 2006 - 2010 годах1

| Наименование культуры | Единица измерения | Посевная площадь | 2010 г. / 2006 г. в % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |
| Овощи | га | 216,0 | 238,0 | 255,0 | 256,0 | 213,0 | 98,6 |
| Зерновые | га | 2918 | 2936 | 3377 | 3418 | 3406 | 106,4 |

Несмотря на сокращение посевов овощей объемы производства данных культур в анализируемом периоде увеличились за счет роста урожайности, достигнутого благодаря внедрению современных технологий растениеводства. Производство картофеля несколько сократилось, однако в меньшей степени, чем посевные площади данной культуры, что свидетельствует о росте урожайности.

Таблица 17

Производство основных видов растениеводческой продукции

на территории г.п. Чегем в 2006 - 2010 годах1

| Вид продукции | Единица измерения | Объем производства | 2010 г. / 2006 г. в % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |
| Овощи | тонн | 5600 | 5700 | 4590 | 4429 | 4607 | 82,3 |
| Зерновые | тонн | 9675 | 102,76 | 12730 | 1268 | 13045 | 134,8 |

Большая часть производимой на территории  Г.п. Чегем растениеводческой продукции обеспечивается ЛПХ. Финансовые возможности большинства хозяйств весьма ограничены, что не позволяет им использовать современные технологии, в частности, в достаточном объеме применять минеральные и органические удобрения, которые позволяют увеличить урожайность на 30-35%.

Экономическая эффективность производства и реализации растениеводческой продукции продолжает оставаться невысокой. В целях развития овощеводства закрытого грунта, завершается строительство ООО «Тепличного комплекса «Чегем» общей площадью 9 Га.

Одним из перспективных направлений развития растениеводства является производство ранней овощной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Для этого необходимо строительство теплиц с применением технологий капельного орошения, организация централизованной транспортировки готовой продукции на рынки и в магазины республиканского центра. Реализация данных мероприятий под силу только средним и крупным товаропроизводителям, обладающим соответствующими возможностями для привлечения финансовых ресурсов.

В сложившейся ситуации, перспективы сельскохозяйственного комплекса Г.п. Чегем, как в части растениеводства, так и животноводства, следует связывать с интеграцией и кооперацией всех категорий производителей в более крупные хозяйствующие субъекты с полной цепочкой производственного цикла – агрохолдинги. Крупные производители располагают большими возможностями для привлечения инвестиций, строительства перерабатывающих мощностей, внедрения современных технологий и организации сбыта готовой продукции.

4.4.2. Потребительский рынок.

Сфера торговли, общественного питания и услуг населению не относится к числу основных видов экономической деятельности г.п. Чегем однако играет существенную роль в социально-экономическом развитии территории. Сеть предприятий торговли, общественного питания и сервиса является основным источником удовлетворения потребностей жителей в товарах и услугах повседневного спроса. В условиях достаточно высокого уровня безработицы, отрасль выполняет важную социальную функцию – обеспечивает рабочие места сельчанам.

По данным администрации г.п. Чегем на территории муниципального образования функционирует около 40 предприятий розничной торговли, предоставляющих населению широкий ассортимент продуктов питания, хозяйственных и промышленных товаров, 3 АЗС и 12 кафе.

По данным Федеральной службы государственной статистики обеспеченность Г.п. Чегем предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.-89(2000) для данной категории населенных пунктов составляет 85%, предприятиями общественного питания (без учета столовых, находящихся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий). Жители Г.п. Чегем которые испытывают дефицит по отдельным категориям товаров и услуг, компенсируют за счет совершения покупок в г. Нальчике.

Перспективы развития торговли и общественного питания Г.п. Чегем во многом зависят от общего уровня развития хозяйственного комплекса, который определяет совокупный спрос. Расширение торгово-розничной сети, насыщение ассортимента предлагаемых товаров и услуг в значительной степени связано с повышением материального благосостояния населения, организацией системы сбыта излишков сельскохозяйственной продукции, созданием промышленных предприятий.

4.4.4. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь неотъемлемым компонентом любой экономической системы, призвано обеспечивать бесперебойную работу предприятий и комфортные условия жизни людей. И хотя функционирование отрасли в условиях российской экономики  сопряжено с рядом объективных трудностей, практически исключающих возможность получения прибыли, развитие ЖКХ является одной из основных задач органов власти, особенно на муниципальном уровне. Поддержание в удовлетворительном состоянии и модернизация коммунальной  инфраструктуры  территории  требует  значительных  инвестиционных  вложений,

которые практически полностью осуществляются за счет бюджетных средств.

Одним из наиболее важных индикаторов функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования, во многом определяющим его привлекательность для населения, является наличие достаточного жилищного фонда. Согласно данным за 2006-2010 годы площадь жилищного фонда Г.п. Чегем увеличилась  и достигла 426,5 тыс. кв. м. (по данным администрации г.п. Чегем). Жилфонд в основном является частным и представляет собой преимущественно одно-двух этажные капитальные постройки. В последние годы строительство жилья ведется исключительно за счет средств частных застройщиков.

С точки зрения развития экономики муниципального образования, и особенно промышленного производства, наибольшее значение имеет уровень развития обеспечивающих коммунальных систем, таких как электрические, газовые, тепловые, водопроводные и канализационные сети.

Г.п. Чегем полностью электрифицировано, газифицировано, имеется технический водопровод.  Канализация и централизованное теплоснабжение имеется в районах многоэтажной застройки и на промплощадках. В частном жилом секторе частично налажена система сбора и утилизации бытовых отходов.

Основными проблемами в сфере ЖКХ г.п. Чегем являются неудовлетворительное состояние вследствие высокой степени износа инженерной инфраструктуры и внутригородских улиц и дорог. Имеющая место высокая степень износа коммунальной инфраструктуры может негативно отразиться на планах развития территории в условиях дополнительного увеличения нагрузки на нее, вызванной развитием новых и увеличением мощности существующих предприятий.

Ввиду отсутствия необходимых финансовых ресурсов в местном бюджете, перспективы модернизации и развития коммунальной инфраструктуры г.п. Чегем и улучшения жилищных условий населения в значительной степени связаны с участием в федеральных и республиканских целевых программах.

4.4.5. Пассажирский транспорт и связь.

Г.п. Чегем расположено в непосредственной близости от республиканского центра г. Нальчика. Транспортная инфраструктура муниципального образования достаточно развита. Транспортная сеть муниципального образования способствует развитию хозяйственного комплекса и ведет к более тесной интеграции г.п. Чегем в экономику района и всей республики, обеспечивает доступ населения к сети предприятий торговли и сферы услуг соседних муниципальных образований, позволяет решать проблему сбыта продукции сельского хозяйства, содействует внутриреспубликанскому движению рабочей силы.

Транспортное сообщение между населенными пунктами Кабардино-Балкарии осуществляется на регулярной основе. Число перевезенных пассажиров в последние годы стабильно и находится на уровне 3000-3200 человек в день. Основными грузоперевозчиками являются индивидуальные предприниматели и физические лица. Ежегодно растет парк частного автотранспорта.

Связь является важнейшим компонентом любой социально-экономической системы. От уровня развития и эффективности средств коммуникаций напрямую зависит оперативность принятия управленческих решений.

На территории г.п. Чегем функционируют подразделения  предприятий связи общего пользования по обслуживанию клиентов. Почтовую связь обеспечивает отделение почтового узла связи Кабардино-Балкарского филиала ФГУП «Почта России». Предприятие оказывает услуги по приему и оплате денежных переводов, оплате коммунальных услуг и услуг связи, организации подписки на периодические издания. Телефонная связь осуществляется посредством АТС Кабардино-Балкарского филиала ОАО «ЮТК». Жители пользуются услугами мобильной связи операторов, действующих в КБР.

В последние годы на территории г.п. Чегем связь развивалась достаточно высокими темпами, причем преимущественно в новых направлениях, таких как мобильная связь и Интернет.

Успешное развитие систем связи на территории г.п. Чегем позволило в значительной степени решить проблему обеспечения населения качественной связью. Кроме того, улучшение и расширение коммуникационной сети муниципального образования создало хорошие предпосылки для развития малого бизнеса и повысило оперативность управления всеми предприятиями и организациями.

## 4.5. Прогноз развития экономической системы г.п. Чегем.

Исходными предпосылками для прогнозирования основных экономических показателей развития муниципального образования служат перспективные оценки масштабов использования природных ресурсов, движения рабочей силы, изменения уровня спроса, а также ретроспективный анализ развития экономики с последующей экстраполяцией на будущие периоды. Поскольку экономическая система муниципального образования является неотъемлемой частью региональной экономической системы, при разработке прогноза, наряду с результатами проведенного анализа развития всех основных подсистем г.п. Чегем, учитывались положения Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарии до 2020 года и Схемы территориального планирования КБР. По аналогии со Схемой территориального планирования Кабардино-Балккарской республики, исходя из многофакторности и неопределенности предпосылок для прогнозирования основных показателей развития г.п. Чегем, генеральный план предусматривает три варианта прогноза: инерционный (низкий), стабилизационный (средний) и оптимистический (высокий).

Инерционный сценарий предполагает сохранение существующих тенденций развития экономической системы. Инвестиционная привлекательность территории прогнозируется невысокой, в результате чего хозяйственный комплекс будет развиваться в основном за счет собственных источников, что не позволит, широко внедрять современную технику и технологии в сельском хозяйстве, своевременно обеспечить техническое перевооружение жилищно-коммунальной сферы, активно осваивать новые направления в экономике.

Стабилизационный сценарий сочетает в себе отдельные элементы как инерционного, так и оптимистического вариантов, занимая в определенном смысле промежуточное звено между ними. Он предполагает относительное улучшение ситуации, выход из экономического застоя, расширение существующих и появление новых видов производств, снижение безработицы, повышение материального благосостояния населения.

Оптимистический сценарий рассчитан на качественный скачек в развитии производительных сил. Его реализация будет сопровождаться резким увеличением производства продукции сельского хозяйства и рыбоводства, организацией промышленного производства, развитием потребительского   рынка,  модернизацией   ЖКХ,   внедрением   современных   технологий,

привлечением крупных инвестиций.

Следует отметить, что все параметры развития экономики г.п. Чегем рассматриваются только в том аспекте, в каком они поддаются предвидению с точки зрения современных условий. В процессе реализации настоящего генерального плана прогнозные оценки должны периодически пересматриваться и, в случае необходимости, корректироваться в соответствии с меняющимися перспективами.

В целях обобщения полученной в ходе анализа современного состояния экономической системы г.п. Чегем информации, как основы для разработки комплексного прогноза развития территории, был проведен анализ экономической системы, который позволил систематизировать ее сильные и слабые стороны, а также основные возможности и угрозы.

Таблица 18

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| 1. Развитое растениеводство, являющиеся надежной сырьевой базой для создания перерабатывающих предприятий (цехов) пищевой промышленности. 2. Наличие предлриятий ориентированных на переработку сельскохозяйственной продукции. 3. Функционирование на территории муниципального образования сельхозпроизводителей, обладающих необходимым потенциалом для расширения и диверсификации производства. 4. Близко расположенные и проходящие по городу транспортные магистрали и узлы, способствующие транспортировке готовой продукции. 5. Человеческие ресурсы, невостребованные на территории муниципального образования. | 1. Доминирование в сельском хозяйстве мелких производителей с ограниченными возможностями для внедрения современной техники и технологий, сбыта и переработки продукции. 2. . Неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры и внутригордских дорог. 3. Недостаточная обеспеченность территории предприятиями торговли и бытового обслуживания. 4. Неблагоприятная экологическая ситуация, негативно отражающаяся на состоянии естественных водоемов. 5. Дефицит рабочих мест на территории муниципального образования. |
| Возможности | Угрозы |
| 1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства за счет участия в федеральных и республиканских целевых программах. 2. Содействие интеграции сельхозпроизводителей в крупные хозяйствующие субъекты с полной цепочкой производственного цикла. 3. . Насыщение потребительского рынка товарами и услугами за счет создания благоприятных условий для функционирования малых предприятий 4. Модернизация коммунальной инфраструктуры за счет участия в федеральных и республиканских целевых программах. | 1. Усиление технологической отсталости агропромышленного комплекса вследствие отсутствия притока инвестиций, неразвитости потребительской и производственной кооперации. 2. Ухудшение экологической ситуации, негативно отражающееся на развитии рыбоводства и сельского хозяйства. 3. Ухудшение ситуации в ЖКХ в результате нарастания износа основных фондов. 4. Отток населения (особенно молодежи) в экономически более благополучные районы. Рост безработицы. |

Как следует из оценки современного состояния и SWOT-анализа в настоящее время базовым элементом экономической системы г.п. Чегем является сельское хозяйство и промышленность по переработке сельхозпродукции, которые и в перспективе сохранят прочные позиции. Основная цель, стоящая перед сельским хозяйством, - привлечение инвестиций, модернизация и переход на качественно новые технологии, позволяющие существенно повысить эффективность всех производственных процессов, улучшить экологическую ситуацию.

Сельское хозяйство в последние годы демонстрирует в целом неоднозначный тренд развития. На фоне сокращения поголовья КРС, овец и коз растет производство всех видов животноводческой продукции, наряду с поступательным сокращением посевных площадей объемы производства овощей. При этом невысокой остается продуктивность скота и птицы, что во многом связано со слабой кормовой базой, недостаточным использованием современных технологий животноводства, не всегда удовлетворительными условиями содержания. Имеют место проблемы со сбытом выращенной продукции.

В процессе разработки прогноза, наряду с экстраполированием показателей современного состояния сельскохозяйственного производства, принимались во внимание ретроспективные показатели посевных площадей, валового сбора и урожайности отдельных земледельческих культур; поголовье основных видов сельскохозяйственных животных, валовой объем их продукции и продуктивность; основные составляющие интенсификации отрасли; ожидаемые сдвиги в рынках сбыта продукции и т.д. В прогнозе учтено позитивное влияние, которое оказывает и продолжит оказывать реализация на территории г.п. Чегем ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года», ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года»  и др.

Инерционный сценарий развития сельского хозяйства г.п. Чегем предполагает сохранение существующих тенденций. В результате его реализации доминирующей производительной силой останутся ЛПХ населения. Внедрение современных методов и инструментов в производственный процесс будет происходить медленно, в связи с чем, существенного расширения посевных площадей ожидать не следует, рост объемов производства останется невысоким.

При реализации стабилизационного сценария предполагается улучшение экологической ситуации, активизация процессов кооперации и интеграции сельхозпроизводителей в более крупные хозяйствующие субъекты, вовлечение в производство товарной продукции ЛПХ. Это позволит увеличить площадь обрабатываемых земель, шире использовать современные удобрения и технику, внедрять капельное орошение и, как следствие, достичь достаточно хороших результатов в производстве сельскохозяйственной продукции.

Оптимистический сценарий предполагает привлечение в сельскохозяйственный комплекс значительных инвестиционных ресурсов, создание вертикально интегрированных структур, переход от мелкотоварного производства к массовому. Данный процесс будет сопровождаться повсеместным внедрением научного севооборота, расширением посевных площадей и пастбищ, использованием современной техники на всех этапах производственного цикла. Результатом реализации оптимистического сценария должен стать резкий рост объемов производства всех видов продукции, в основном за счет интенсификации.

Все предложенные сценарии развития сельского хозяйства г.п. Чегем исходят из того, что прогнозируемые параметры могут быть достигнуты при ликвидации существующих негативных процессов, создании прочной материально-технической базы, обеспечении притока инвестиций.

Таблица 19

Прогноз посевных площадей основных сельскохозяйственных культур

на территории г.п. Чегем в перспективе до 2030 года

| Наименование культуры | Ед. измерения | 2010 г. отчет | 2020 г. прогноз | 2030 г. прогноз | 2030 г. в % к 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего1 | га | 19 | 20,5 | 22 | 115,8 |
| в том числе: |  | 3539 | 3555 | 3360 | 101,4 |
| - овощи | га | 213 | 215 | 220 | 103,3 |
| - зерновые | га | 3106 | 3110 | 3120 | 100,4 |
| - картофель | га | 220 | 230 | 250 | 113,6 |

Таблица 20

Прогноз поголовья скота и птицы на территории

г.п. Чегем в перспективе до 2030 года

| Категория скота и птицы | Ед. измерения | 2010 г. отчет | 2020 г. прогноз | 2030 г. прогноз | 2030 г. в % к 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС | голов | 803 | 867 | 883 | 109,9 |
| в том числе коровы | голов | 335 | 362 | 369 | 110,1 |
| Овцы и козы | голов | 39 | 42 | 43 | 110,2 |
| Птица | голов | 916 | 973 | 1008 | 110,0 |
| Лошади | голов | 38 | 41 | 42 | 110,5 |

Таблица 21

Прогноз производства основных видов сельскохозяйственной продукции

в натуральном выражении на территории г.п. Чегем в перспективе до 2030 года

| Вид продукции | Ед. измерения | 2010 г. отчет | 2020 г. прогноз | 2030 г. прогноз | 2030 г. в % к 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Овощи | тонн | 4607 | 4500 | 5000 | 408,5 |
| Картофель | тонн | 35,2 | 30,0 | 50,0 | 142,0 |
| Скот и птица | тонн | 1789,0 | 1500,0 | 2000,0 | 111,8 |
| Молоко | тонн | 1125,0 | 11000,0 | 15000,0 | 133,2 |
| Яйцо | тыс. штук | 4704,0 | 4500 | 4500 | 127,5 |

Наиболее вероятным сценарием развития растениеводства видится стабилизационный. Его реализация предполагает привлечение инвестиций для улучшения экологической ситуации, укрепления материально-технической базы, развития селекционной работы, семеноводства, внедрения высокоурожайных сортов земледельческих культур, восстановление почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, биологизацию земледелия, внедрение методов минимальной обработки почвы и др. Данные мероприятия позволят уже в среднесрочной перспективе расширить посевные площади и повысить урожайность земель. Основными направлениями растениеводства будут производство овощей и зерновых культур.

Развитие животноводства также целесообразно планировать с учетом стабилизационного сценария и в соответствии со сложившейся специализацией, ориентированной на производство мяса, молока и яиц. Рост продуктивности животноводства следует связывать с улучшением условий содержания скота и птицы, полноценным кормлением и совершенствованием технологии производства. Для создания устойчивой и полноценной кормовой базы необходимо сочетание высокоинтенсивного кормопроизводства на орошаемой пашне с полным использованием естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ. Главным направлением увеличения производства кормов должен стать рост урожайности кормовых культур.

Эффективность функционирования сельского хозяйства в значительной степени определяется возможностью реализации производимой продукции с высоким уровнем рентабельности. Для этого в рамках наиболее развитых направлений сельского хозяйства, в частности овощеводства, молочного и мясного животноводства, необходимо создание мини-предприятий (цехов) по переработке. Это позволит не только увеличить рентабельность отрасли, но и в значительной степени решить проблему хранения готовой продукции, создаст дополнительные рабочие места на территории муниципального образования. В связи с этим, одним из перспективных направлений развития хозяйственного комплекса является организация промышленного производства. Однако реализация планов в данном направлении сопряжена с рядом трудностей обусловленных высокой зависимостью функционирования отрасли от привлечения инвестиционных ресурсов извне.

При прогнозировании параметров промышленного производства на территории г.п. Чегем учитывались базовые проблемы развития отрасли, среди которых:

- высокая капиталоемкость организации промышленного производства

- отсутствие системы приема сельскохозяйственной продукции на переработку от населения;

- недостаточные объемы производства большинства видов сельскохозяйственной продукции;

- отсутствие гарантированных рынков сбыта готовой продукции.

В процессе разработки перспективного прогноза формирования промышленного комплекса принималось во внимание и то, что г.п. Чегем обладает рядом предпосылок для развития отрасли, как за счет мобилизации внутренних резервов, так и за счет привлечения дополнительных ресурсов извне. Среди предпосылок, позволяющих создать необходимый производственный потенциал территории, были приняты во внимание следующие:

- развитое овощеводство, мясное и молочное животноводство;

- наличие территрий предназанченных для становления и развития промышленности

- растущий спрос на продукцию пищевой промышленности;

- наличие транспортных магистралей на территории муниципального образования, способствующих экспорту производимой продукции в другие регионы.

Одним из наиболее важных индикаторов развития промышленного производства, особенно в долгосрочной перспективе, является индекс промышленного производства. По экспертной оценке, основанной на данных о темпах роста за последние пять лет, тенденциях развития промышленности Кабардино-Балкарии и России, а также с учетом прогнозных показателей Стратегии социально-экономического развития КБР до 2020 года, схем территориального планирования Кабардино-Балкарии и Чегемского муниципального района, общий индекс промышленного производства на территории  г.п. Чегем на период до 2030 года возрастет по прогнозу по сравнению с 2010 годом.

Таблица 22

Стабилизационный сценарий развития промышленного производства

на территории г.п. Чегем в перспективе до 2030 года

| Вид деятельности | Индекс промышленного производства, в % к 2020 г. | Удельный вес в объемах промышленного произ-ва, в % |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 год прогноз | 2030 год прогноз | 2020 год прогноз | 2030 год прогноз |
| Промышленное производство | 100,0 | 100,3 | 30,0 | 15 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки | 100,0 | 100,5 | 70 | 85 |
| Промышленное производство, всего1 | 100,0 | 100,4 | 100 | 100 |

Наиболее вероятным сценарием представляется стабилизационный, предполагающий умеренные и устойчивые темпы роста объемов производства, с достижением по отдельным направлениям оптимистических параметров.

Развитие сельского хозяйства и промышленного производства определяют параметры функционирования потребительского рынка, жилищно-коммунального хозяйства и других видов экономической деятельности г.п. Чегем. Достижение параметров стабилизационного сценария с выходом по отдельным направлениям на оптимистический тренд развития сельским хозяйством и промышленностью  неизбежно повлечет за собой развитие с аналогичным вектором направленности и других секторов экономики.

Необходимым стартовым условием для реализации стабилизационного сценария, так же как и оптимистического, является создание благоприятного инвестиционного климата территории, осуществление ряда мероприятий, направленных повышение эффективности функционирования хозяйственной системы.

## 4.6. Предложения по развитию экономической системы г.п. Чегем

Проведенный анализ современного состояния экономической системы г.п. Чегем и разработанные на его базе прогнозные сценарии позволили определить основной вектор развития территории: создание вертикально-интегрированных структур в сельском хозяйстве, рганизация промышленной переработки продукции сельского хозяйства. Следование данному вектору возможно в рамках стабилизационного сценария функционирования экономической системы. Учитывая реалии хозяйственного комплекса г.п. Чегем, имеющиеся сильные и слабые стороны, потенциальные возможности и угрозы, выявленные в результате SWOT-анализа, в качестве основного сценария для территории следует принять стабилизационный, с выходом по отдельным показателям на оптимистический тренд.

В рамках сельского хозяйства, достижение прогнозных параметров развития потребует реализации ряда мероприятий, в числе которых:

- вовлечение дополнительных земель в сельскохозяйственный оборот, путем выделения паев и решения имущественно-правовых вопросов;

- восстановление плодородия земель за счет увеличения внесения минеральных и органических удобрений, создания полезащитных лесных полос в соответствии с ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года»;

- внедрение научно-обоснованного севооборота и использование высококачественного семенного фонда;

- внедрение капельного орошения как основы высокоурожайного производства;

- переход на адаптивный путь развития земледелия, предполагающий минимизацию обработки почвы, использование облегченной техники, замену химических средств защиты биологическими и др.;

- увеличение к 2030 году поголовья крупного рогатого скота на 43,2% (в том числе коров – на 43,3%), овец и коз – на 53,8%, птицы – на 41,9%, лошадей – на 18,4%, а также продуктивности скота и птицы за счет улучшения условий содержания, полноценного кормления, основанного на сочетании высокоинтенсивного кормопроизводства на орошаемой пашне с использованием естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ;

- приобретение и воспроизводство на территории муниципального образования племенного скота;

- приобретение специальной техники для заготовки и транспортировки сена;

- создание пункта приема сельскохозяйственной продукции на переработку от населения;

- содействие кооперации и интеграции сельхозпроизводителей в структуры с полной цепочкой производственного цикла;

- оказание помощи сельхозпроизводителям в налаживании хозяйственных связей, заключении договоров на реализацию продукции;

- обеспечение выполнения на территории г.п. Чегем федеральных и республиканских целевых программ, предусматривающих кредитование сельхозпроизводителей на приобретение техники и расширение производства.

Развитие промышленного комплекса предполагает:

- увеличение к 2030 году индекса промышленного производства в 2,25 раза по отношению к 2020 году;

- налаживание переработки сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на территории муниципального образования (прежде всего, овощей и молока);

- модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- налаживание хозяйственных связей и организацию каналов сбыта готовой продукции.

Реализация выше обозначенных мероприятий потребует улучшения инвестиционного климата территории и притока инвестиций. Формированию благоприятного инвестиционного климата призваны способствовать мероприятия, направленные на развитие общей инфраструктуры г.п. Чегем, в числе которых:

- создание центра деловой и правовой информации для населения;

- формирование единого реестра свободных земельных участков и строительных площадок для размещения новых производств;

- участие в конкурсах инвестиционных проектов и бизнес-предложений;

- ежегодное обновление инвестиционного паспорта муниципального образования;

- проведение мониторинга хозяйственного комплекса территории на предмет выявления наиболее привлекательных объектов для инвестирования;

- подготовка коммунальной инфраструктуры для освоения новых земельных участков под жилищное строительство;

- улучшение экологического состояния водоемов;

- ремонт внутригородских улиц и дорог;

- озеленение населенных пунктов муниципального образования;

- строительство пешеходных тротуаров;

- развитие современных средств связи;

- содействие в развитии жилищному комплексуи др.

Немаловажное значение для повышения инвестиционной привлекательности территории имеет развитие рознично-торговой сети и сферы сервиса, обеспечивающих население разнообразными товарами и услугами. В целях доведения обеспеченности населения муниципального образования предприятиями розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.-89(2000), необходимо:

- увеличить к 2030 году торговую площадь предприятий розничной торговли - дополнительно ввести в эксплуатацию предприятия общественного питания ;

- расширить ассортимент и повысить качество оказываемых населению платных услуг;

- содействовать населению в реализации производимой сельскохозяйственной продукции.

Реализация мероприятий содействующих общему уровню привлекательности г.п. Чегем, как для потенциальных инвесторов, так и для жителей позволит решить двойную задачу: с одной стороны привлечь инвестиции на модернизацию и развитие сельского хозяйства и промышленного производства, а с другой – обеспечить комфортные условия жизни людей и избежать оттока населения с территории.

Все выше изложенные мероприятия по развитию экономической системы г.п. Чегем могут быть в значительной степени реализованы уже в среднесрочной перспективе. Их реализация позволит существенно повысить уровень благосостояния жителей, создать прочный фундамент для дальнейшего формирования современной экономической системы, ориентированной на агропромышленный и промышленный комплексы.

Выводы.

1.Экономическая система г.п. Чегем является слабо диверсифицированной и ориентирована преимущественно на сельскохозяйственное производство, что обусловлено особенностями природно-климатических условий территории. Достаточно успешно функционирует потребительский рынок.

2. В последнее время бюджет Г.п. Чегем является частично дотационным и формируется в значительной степени за счет собственных доходов. Доминирующее положение в налоговых доходах Г.п. Чегем занимают налоги на имущество – 27,6% ; налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  - 34,2% и доходы от аренды и продажи земли – 28,8% от общего объема бюджета за отчетный период (2011г.)

Основные мероприятия, запланированные органами местного самоуправления в сфере социально-экономического развития г.п. Чегем на ближайшие годы определяются  Программой социально-экономического развития муниципального образования г.п. Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балккарской республики  на 2011-2013 годы. В ходе исполнения Программы планируется осуществить ряд мероприятий с общим объемом инвестиций 88000 тыс. рублей.

4. Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики г.п. Чегем, в которой занята значительная часть трудоспособного населения.  Исторически основными направлениями сельского хозяйства территории являются животноводство и растениеводство. Животноводство ориентировано на разведение крупного рогатого скота,  овец, коз, птицы и лошадей. Растениеводство связано в основном с выращиванием овощей и растениеводческих культур.

5. Сфера торговли, общественного питания и услуг населению не относится к числу основных видов экономической деятельности г.п. Чегем однако играет существенную роль в социально-экономическом развитии территории. Обеспеченность г.п. Чегем предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.-89(2000) для данной категории населенных пунктов составляет 55,5%, предприятиями общественного питания (без учета столовых, находящихся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий) – 73,5%. Жители г.п. Чегем испытывают дефицит по отдельным категориям товаров и услуг, который компенсируют за счет совершения покупок в республиканском центре.

6. В настоящее время ЖКХ г.п. Чегем функционирует стабильно, однако ряд проблем остаются актуальными. В частности, имеет место неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры и внутрисельских дорог, что может негативно отразиться на планах развития территории в условиях дополнительного увеличения нагрузки, вызванной развитием новых и увеличением мощности существующих предприятий.

7. Транспортная инфраструктура муниципального образования достаточно развита, что способствует развитию хозяйственного комплекса и ведет к более тесной интеграции г.п. Чегем в экономику Кабардино-Балккарской республики, обеспечивает доступ населения к сети предприятий торговли и сферы услуг соседних муниципальных образований, позволяет решать проблему сбыта продукции сельского хозяйства, содействует внутриреспубликанскому движению рабочей силы.

8. Успешное развитие систем связи на территории «г.п. Чегем» позволило в значительной степени решить проблему обеспечения населения качественной связью. Кроме того, улучшение и расширение коммуникационной сети муниципального образования создало хорошие предпосылки для развития малого бизнеса и повысило оперативность управления всеми предприятиями и организациями.

9. Проведенный анализ современного состояния экономической системы г.п. Чегем и разработанные на его базе прогнозные сценарии позволили определить основной вектор развития территории: создание вертикально-интегрированных структур в сельском хозяйстве, организация промышленной переработки  и продукции сельского хозяйства.

10. Развитие сельского хозяйства прогнозируется по стабилизационному сценарию, в соответствии с которым предполагается улучшение экологической ситуации, активизация процессов кооперации и интеграции сельхозпроизводителей в более крупные хозяйствующие субъекты, вовлечение в производство товарной продукции ЛПХ. Это позволит 3шире использовать современные удобрения и технику, внедрять капельное орошение и, как следствие, достичь достаточно хороших результатов в производстве сельскохозяйственной продукции.

11. Развитие промышленного производства  также как и сельского хозяйства, прогнозируется по стабилизационному сценарию, в соответствии с которым функционирование промышленного комплекса муниципального образования будет происходить на фоне благоприятного экономического климата, что будет способствовать притоку инвестиций, расширению существующих и развитию новых видов производств. В долгосрочном периоде прогнозируется поступательное наращивание объемов производства существующих предприятий, а также организация переработки овощей и мяса.

12. Развитие сельского хозяйства и промышленного производства  определяют параметры функционирования потребительского рынка, жилищно-коммунального хозяйства и других видов экономической деятельности г.п. Чегем. Достижение параметров стабилизационного сценария с выходом по отдельным направлениям на оптимистический тренд развития сельским хозяйством и промышленностью  неизбежно повлечет за собой развитие с аналогичным вектором направленности и других секторов экономики.

14. Достижение параметров стабилизационного сценария развития экономической системы г.п. Чегем потребует реализовать комплекс мероприятий в сельском хозяйстве, в сфере потребительского рынка, коммунальной инфраструктуры и других республик.

15. Реализация мероприятий содействующих общему уровню привлекательности г.п. Чегем, как для потенциальных инвесторов, так и для жителей позволит решить двойную задачу: с одной стороны привлечь инвестиции на модернизацию и развитие сельского хозяйства и промышленного производства, а с другой – обеспечить комфортные условия жизни людей и избежать оттока населения с территории.

5. Экологическая система.

Настоящий раздел подготовлен с использованием материалов Схемы территориального планирования  Кабардино-Балкарской республики («Гипрогор», 2007 г.), Схемы территориального планирования Чегемского муниципального района (ОАО «СевкавНИИ гипрозем»», 2008 г.) и сведений, представленных администрацией г.п. Чегем.

## 5.1. Основные источники загрязнения окружающей среды.

Районный центр – город Чегем – один из промышленно развитых районов  республики, где работают два предприятия, производящие этиловый спирт из зерна, дорожное ремонтно-строительное управление, мини-нефтеперерабатывающий завод, камнерезное предприятие, предприятия, обеспечивающие нужды населения: ОАО «Чегемтеплоэнерго», объекты жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Водоканал», обеспечивающий водоснабжение и водоотведение), пекарни и т.д.  Основные источники загрязнения атмосферного воздуха – автомобильный транспорт, коммунальные и производственные котельные, работающие на природном газе.

В пойме реки Чегем разрабатываются месторождения песчано-гравийной смеси, там же производится дробление гравия.

Водоснабжение г.п. Чегем осуществляется из артезианских скважин, родников. Системой водоотведения и очистки стоков обеспечены большая часть г. Чегема.

В г.п. Чегем организована санитарная очистка территории в г. Чегеме, сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов.

Согласно Схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской республики, территория  г.п. Чегем относится к  спокойной экологической ситуации.

АЗС, а также объекты расположенные вне территории населённых пунктов (свалка, КФХ). Значительный вклад в загрязнение воздушной атмосферы вносит транспорт, базирующийся на территории.

Качество подземных вод добываемое на территории г.п. Чегем достаточно высокое, минерализация не превышает 1г/дм3, содержание нормируемых компонентов находится в пределах требований государственных стандартов, по химическому составу преобладают гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, магниево-натриево-кальциевые. Однако, слабо защищенные водоносные горизонты средне- и верхнечетвертичных отложений находятся под угрозой антропогенного загрязнения.

Основными источниками поступления загрязняющих веществ в почвы, грунты, поверхностные и подземные воды являются АЗС, гаражное хозяйство, пастбища, скотные дворы КФХ, свалка ТБО, необорудованные накопители хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные на территории, объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Часть промышленных предприятий размещена в селитебной зоне, в санитарно-защитных зонах промплощадок находится  жилая застройка, отсутствует требуемая защитная полоса озеленения СЗЗ, что негативно отражается на условиях среды обитания человека.

Река Чегем – основной поверхностный водный источник, она пересекает территорию района и впадает в р. Баксан. Мониторинг гидрохимического состояния реки осуществляет ФГУ «Каббалкводресурсы» Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в четырёх створах.

Физические свойства воды на всем протяжении реки удовлетворительные  и зависят от времени года и погодных условий. Прозрачность в паводок  составляет 1,2 – 2,0 см,  в межень более 30см. Концентрация водородных ионов  по всей реке соответствует  норме  и в среднем  составляет 7,8 рН. Насыщенность воды кислородом  высокая - до 10,0 мг/дм3.

В  фоновом  створе реки среднегодовые концентрации металлов  ниже, чем  в 2006 году: железо общее – 1,5 ПДК (9,1 ПДК), алюминий – 4,44 ПДК (32,2 ПДК), содержание молибдена  на уровне 3  ПДК. Легкоокисляемые   органические  вещества (по БПК5, перманганатной окисляемости)   присутствуют   в количествах,  не превышающих  предельно допустимых  концентраций. Качество воды в реке Чегем (фоновый  створ) соответствует II  классу  (чистая).

Таблица 23

Сведения о повторяемости высоких концентраций

загрязняющих веществ в р. Чегем за 2007 год

| Речной бассейн | Показатель качества воды | Количество определений | Показатель высоких концентраций, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П. 1 | П. 10 | П. 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Река Чегем | Алюминий Железо общее Марганец Медь Молибден Сульфаты Нефтепродукты БПК5 Перманганатная окисляемость | 12 12 12 10 12 12 12 12 12 | 16,67 33,30 16,67 40,00 91,67 8,33 25,00 41,67 16,67 | 33,33 16,67 - - - - - - - | - - - - - - - - - |

Гидрологические исследования, проведенные в 2007 году установили, что перечень видов, численность бентосных животных, соотношение требовательных и менее требовательных к чистоте воды видов меняются по ходу течения рек, отчетливо отражая естественные изменения условий жизни, а также нарастающее сверху вниз антропогенное влияние.

Плавный ход этого процесса скачкообразно нарушается в местах наличия сосредоточенных источников загрязнения (спиртовые заводы в г. Чегем, очистные сооружения и др.).

Ежегодно на водных объектах республики производится руслорегулировочные работы с целью пропуска паводковых вод и защиты населенных пунктов от негативного воздействия паводковых вод.

Капитальный ремонт берегоукепительных сооружений на правом берегу реки Чегем по защите г.п. Чегем – 1237,0 тыс.руб., в т.ч. – 669,0 тыс.руб. из средств бюджета КБР.

Выполненные в 2007 году мероприятия по регулированию, использованию и охране водных ресурсов позволили безаварийно пропустить весенне-летний паводок, как для гидротехнических сооружений, так и для населения, находящегося под их защитой.

Основными источниками загрязнения природных водных объектов являются:

- коммунально-бытовые стоки и отходы (недостаточная очитска сточных вод на ОСК, многочисленные накопители, выгребные ямы, мусорные свалки в пойме реки);

- производственные стоки спиртовой промышленности (стоки без очистки, недостаточно очищенные).

Бактериальное загрязнение водоемов 2-й категории в 2007 году Роспотребнадзором по КБР не обнаружено.

Предприятия, производящие этиловый спирт из зерна, распложены в г.п. Чегем: ООО «Камад» и ООО «Астерра». Сброс бардосодержащих стоков производится на очистные сооружения города. Большая часть барды ООО «Камад» в 2007-2008 г.г.перерабатывалась в сухой корм.

Объем сбрасываемых сточных вод с очистных сооружений канализации (ОСК) в р. Чегем – 36,0 тыс.куб.м/год по данным государственной статотчетности 2-ТП (Водхоз) за 2007 год. Для очистки сточных вод завода в составе ОСК функционируют три отстойника в земляном исполнении, в которых частично оседает крупная фракция дробленого зерна, а мелкодисперсная сбрасывается в реку. Превышения норм ПДК отмечались по БПКпол., окисляемости перманганатной, фосфатами, азоту аммонийных солей в десятки раз. Влияние сточных вод на качество воды р. Чегем БПКпол. До 6 ПДК; окисляемости перманганатной до 4 ПДК; фосфатами до 2 ПДК.

Предприятиями должна осуществляться полная переработка барды, что исключит загрязнение водных объектов и окружающей среды в целом.

Таблица 24

Перечень водопользователей, сбрасывающих сточные воды

в реку Чегем

| № п/п | Наименование водопользователя | Приемник СВ и расстояние от устья, км | Объем сброса сточных вод, тыс.куб.м | Категория сбрасываемых сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ООО Спиртовой завод «Астерра», г. Чегем | р. Чегем, 23 | 22,0 | 244,1 | нормативно-чистые (без очистки) |
| 2. | ООО «Камад», г. Чегем | р. Чегем, 22 | 1,0 | - | нормативно-чистые (без очистки) |
|  |  |  | 7,7 | - | нормативно-чистые (без очистки) |
|  | Итого по р. Чегем |  | 30,7 | 244,1 |  |

Оба спиртопроизводящих завода имеют систему оборотного водоснабжения, эффективность которого в 2007 году составляла на ООО «Астерра» 100%, у ООО «Камад» - 35%.

Очитсные сооружения города Чегема представляют собой отстойники механической очистки, перегружены по гидравлике. Вода, сбрасываемая в р. Чегем, не соответствует предъявляемым санитарно-гигиеническим требованиям. В 2208 году возобновлено строительство канализационного коллектора протяженностью 17 км, предназначенного для переброса стоков г. Чегем на очистные сооружения канализации г.п. Нальчик. Это позволит обеспечить эффективную очистку стоков Чегема, исключить загрязнение и затопление ими прилагающей к ОСК территории, близлежащих сельхозугодий, леса.

Основной вклад в загрязнение атмосферы района, в том числе и города Чегема вносят выбросы передвижных транспортных средств и стационарных источников. Большинство стационарных источников загрязнения атмосферы находятся в г.п. Чегем. Всего предприятиями района на 01.11.2008 года в атмосферу выброшено 530,660 тонн загрязняющих веществ. Для некоторых предприятия установлены нормативы предельно допустимых выбросов в атмосферу. Сводный том загрязнения атмосферы г.п. Чегем не разрабатывался.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха не осуществляется.

Котельные ОАО «Чегемтеплоэнерго», от которых в 2007 году в атмосферу поступило 0,011 тыс.т/год (оксиды азота – 100%) – основной загрязнитель воздушного бассейна. Территория района полностью газифицирована, что исключило загрязнение атмосферного воздуха выбросами сернистого ангидрида, пятиокиси ванадия, сажи, являющихся продуктами сгорания жидкого и твердого топлива.

На предприятиях города уловлено 0,014 тыс.т/год твердых загрязняющих веществ, которые не утилизировались. Степень улавливания составляет 19,8%.

Самая высокая степень улавливания:71% - ГП КБР «Чегемское ДРСУ».

Самая низкая степень улавливания: 0,2% - ООО «Камад».

Увеличились выбросы: ОАО «Чегемтеплоэнерго» за счет увеличения мощности и числа котельных.

Уменьшились выбросы ООО «Камад» вследствие снижения объема производства этилового спирта.

Без очистки поступают в атмосферу выбросы от котельных ОАО «Чегемтеплоэнерго», ООО «Чегемский Винпищпром».

В 2008 году общества с ограниченной ответственностью «Астерра» и «Камад» с целью исключения загрязнения окружающей среды бардосодержащими стоками – основным отходом производства этилового спирта установили оборудование, предназначенное для переработки барды. Испытания новых технологических линий завершатся в 2009 году.

Расположенные в пойме рек карьеры по добыче песчано-гравийной смеси и дробильные установки являются источниками загрязнения воздуха пылью песка.

В северной части г.п. Чегем завершается монтаж технологического оборудования предприятия по переработке шкур КРС, овчины ООО «Калистра». Производственные стоки до сброса в канализационный коллектор будут проходить очистку на очистных сооружениях предприятия. Технологией производства предусмотрено, что выбросы не будут превышать предельно допустимых концентраций веществ.

Большинство предприятий размещены в промышленной зоне города на расстоянии от селитебной зоны не менее 500 метров, что соответствует санитарным нормам.

Таблица 25

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта

| Показа-тели | Всего | Оксид углерода | Окислы азота | Диоксид серы | ЛОС | Сажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чегемский район (в т.ч. г.Чегем) |
| Ма, тыс.т/год | 6,420 | 4,263 | 1,409 | 0,094 | 0,622 | 0,032 |
| Мп + Ма, тыс.т/год | 6,442 | 4,271 | 1,426 | 0,094 | 0,651 | - |
| Ма Мп + Ма, % | 99,66 | 99,812 | 98,81 | 100 | 95,55 | 100 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта  рассчитаны по методологии расчетов для оценки выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и железнодорожного транспорта на территории региона , НИИ Атмосфера, г.С-Пб., 2007 г.

Действующие на территории г.п. Чегем автозаправочные станции жидким и газообразным топливом входят в схему размещения АЗС, утвержденную Правительством Республики. На всех станциях предусмотрены мероприятия, обеспечивающие экологическую безопасность при эксплуатации станции, перекачивании топлива.

Таблица 26

Экологическая характеристика Чегемского муниципального района

| Показатель | Чегемский р-н | КБР |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбросы ЗВ в атмосферу, тыс. тонн (в т.ч. г. Чегем), в т.ч.: | 0.035 | 2.226 |
| оксид углерода | 0.008 | 0.444 |
| оксиды азота | 0.017 | 1.003 |
| оксиды серы | - | 0.109 |
| взвешенные вещества | 0.010 |  |
| - от передвижных источников, тыс. тонн, в том числе: | 6,42 | 72.929 |
| оксид углерода | 4.263 | 48.475 |
| оксиды азота | 1.409 | 15.563 |
| оксиды серы | 0.094 | 0.972 |
| 2. Использование воды, млн.м3, всего | 67.672 | 1150.13 |
| - на хозбытовые нужды | 5.009 | 53.36 |
| - на производственные нужды | 0.278 | 10.98 |
| - на орошение | 58.250 | 230.19 |
| - на с/х водоснабжение | 0.034 | 30.51 |
| - прочие расходы воды, в т.ч. на обводнение пастбищ | 4.101 | 131.72 5.6 |
| 3. Объём оборотной и повторно-последовательно используемой воды, млн.м3 | 2.535 | 14.97 |
| 4. Сброшено сточных вод, млн.м3, всего | 4.545 | 47.18 |
| - в поверхностные водные объекты, в том числе: | 4.545 | 47.18 |
| - нормативно чистых | 4.5095 | 8.15 |
| -недостаточно очищенных | 0.0359 | 38.35 |
| - без очистки | - | 0.684 |
| 7. Лесистость (%) | 23.9 |  |

Загрязнение почв, в том числе на территории г.п. Чегем происходит, в основном, из-за несанкционированного размещения свалок твердых бытовых отходов.

Свалка г. Чегема расположена на расстоянии 1 км от селитебной зоны и в непосредственной близости от ветки группового водопровода. Из водопроводной трубы наблюдаются периодически утечки, что создает опасность бактериологического загрязнения питьевой воды.

Все отходы лечебно-профилактических учреждений, биологические отходы захораниваются на свалках без соблюдения требований санитарно-гигиенических правил.

## 5.2. Современная экологическая ситуация

Состояние территории

В целом состояние окружающей среды в поселениях Чегемского муниципального района в настоящее время характеризуется как благоприятное.

Строительство объектов капитального строительства федерального значения, размещение которых на территории района может привести к негативным изменениям качества окружающей среды, не планируется.

При реализации планов промышленного, хозяйственного и рекреационного развития территории района рекомендуется учет и решение перечисленных проблем в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

## 5.3. Охрана окружающей среды

Для  снижения существующего уровня воздействия техногенных факторов на г.п. Чегем, улучшения санитарного и экологического состояния необходимо осуществить комплекс мероприятий природоохранного направления. В экологической сфере стратегической целью является сохранение и восстановление естественных экосистем, стабилизация и улучшение качества окружающей среды, снижение сбросов и выбросов вредных веществ в водные объекты и атмосферу, сокращение образуемой массы твердых и жидких отходов, особенно токсичных, организация их переработки и утилизации.

Охрана воздушной среды

Для улучшения состояния атмосферного воздуха на территории города предполагается:

- в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» необходимо осуществить мероприятия по  организации, благоустройству и озеленению  территории санитарно - защитных зон (СЗЗ) объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух и окружающую среду в целом;

- вынос  с территории жилой застройки промышленных объектов в определённую проектом производственную зону с организацией СЗЗ и её благоустройством;

- значительное увеличение площади зелёных насаждений населённых

- ликвидация существующей свалки ТБО и организация новой;

  - организовать зоны санитарного разрыва объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с требованиями строительных и санитарных норм;

  - внедрение современного оборудования теплоисточников, обеспечивающих высокий процент сгорания топлива;

Сокращение объема вредных выбросов в атмосферный воздух  ожидается в связи с полным переходом на использование  теплоисточников, работающих на газовом топливе и  применением солнечных систем теплоснабжения.

Снижение содержания вредных веществ в приземном слое атмосферы возможно при условии выполнения мероприятий, предусмотренных  Генеральными планами соседствующих муниципальных образований, вносящих вклад в фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере.

Охрана водной среды.

В соответствии с  Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 27.08.2009 г. №1235-Р поставлены следующие задачи развития водохозяйственного комплекса:

- повышение эффективности использования подземных вод;

- восстановление и развитие орошения и осушения земель;

- создание единой сбалансированной системы водохозяйственного комплекса;

- снижение и предупреждение негативного воздействия на водные объекты;

- полное запрещение сброса загрязненных сточных, коллекторно-дренажных вод, животноводческих стоков в водные объекты на основе новых законодательных, нормативно-правовых документов, инновационных технических и технологических разработок;

- создание и освоение инновационных технологий, водо-, энергосбережения, водоподготовки, очистки сточных вод, животноводческих стоков, создание замкнутых систем водопользования;

- защита населения и объектов экономики от вредного воздействия вод природного и техногенного характера;

- развитие системы мониторинга водохозяйственных, в том числе оросительных систем, контроля и учета используемой и отводимой воды;

- развитие организационно-экономического механизма водопользования и функционирования водохозяйственного комплекса;

- развитие водохозяйственной техники, технологий, информационно-аналитического обеспечения;

- формирование нормативно правовой, научно-методической основы инновационного развития водохозяйственного комплекса;

- обеспечение трудовыми ресурсами инновационного развития водохозяйственного комплекса.

С целью охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения и засорения в соответствии с положениями ст. 44 и ст. 56 Водного кодекса РФ не допускается сброс сточных или дренажных вод в границах зон хозяйственно-бытового назначения. Запрещён сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, а также сточных вод с превышением ПДК  пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений. При развитии системы централизованного водоснабжения населения г.п. Чегем  на водопроводных сетях планируется установка средств учета воды. Для предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод на территории намечается организация сбора хозяйственно-бытового стока   системой  хозбытовой  канализации,  очистка   стоков на очистных сооружениях с проведением контроля  степени очистки сточных вод.

Охрана почв.

С учетом природных условий территории мероприятиями по охране почв земель, используемых в сельскохозяйственном производстве,  предусматривается:

- внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно-обоснованном объеме;

- регулирование нагрузки на естественные кормовые угодья;

- создание почвозащитных насаждений, способствующих сохранению влаги в почвенном покрове.

В составе мероприятий по охране почв от загрязнения  предусматривается ликвидация несанкционированных свалок, планово-регулярная очистка территории жилой зоны от жидких и твердых отходов, организация сбора хозяйственно-бытового стока на территории сёл.

Для снижения уровня негативного воздействия на почвенный  покров   обязательно выполнение мероприятий  по рекультивации  земель, занятых ликвидируемыми объектами, устранению загрязнения почв, выявленного на прилегающей к ним территории. Земли после выполнения комплекса работ по рекультивации должны быть возвращены для использования по основному назначению. Состав работ по рекультивации земель должен определяться  на основании ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» с учетом результатов исследований, выполненных в соответствии с положениями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Для принятия своевременных мер по предупреждению загрязнения окружающей среды на территории муниципального образования представляется целесообразным  своевременно выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки, не допускать сброс  загрязненных сточных вод на рельеф и в водные объекты, осуществлять  контроль за выполнением работ по озеленению территории. Необходимо развивать устройство централизованных сетей канализации с очистными сооружениями и последующим контролем степени очистки сточных вод на КОС.

## 5.4. Организация удаления и переработки отходов производства и потребления

Размещение отходов, формируемых на территории г.п. Чегем, производится  на свалке ТБО.

Функционирующая свалка необустроена, твёрдые бытовые отходы складируются навалом без уплотнения и захоронения, что также является одним из факторов, ухудшающих экологическую обстановку района.  Санитарно-защитная зона свалки не организована, мониторинг состояния компонентов окружающей среды в зоне их влияния не ведется.

В нарушение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» в санитарно – защитной зоне свалки расположены жилые кварталы.

В районе не принята единая схема санитарной очистки, сбор и вывоз ТБО организован раздельно по муниципальным образованиям района, как правило, силами местных ЖКУ.

Отходы сельскохозяйственного производства (преимущественно навоз) компостируются и используются для внесения в почву.

С учётом предполагаемого строительства нового полигона ТБО рационально размещать на нём отходы территориально прилегающего населённого пункта с. Чегем-2.

Размещение и обустройство контейнерных площадок на территории города следует рассматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Для охраны окружающей среды от загрязнения и засорения отходами, упорядочения деятельности по обращению с ними в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» необходимо:

- по мере строительства нового полигона ТБО закрыть существующую свалку с последующей рекультивацией территории согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- ликвидировать несанкционированные свалки на территории муниципального образования;

- исключить размещение (захоронение) отходов на территории водоохранной зоны водных объектов;

- выполнить размещение и обустройство контейнерных площадок в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- ввести на территории муниципального образования порядок сбора отходов, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие);

- провести паспортизацию опасных отходов;

- организовать планово-регулярную очистку территории жилой  застройки от жидких и твердых отходов потребления;

- утилизацию сельскохозяйственных отходов организовать на местах их образования при компостировании – сбраживании навоза совместно с отходами растениеводства;

- обеспечить соблюдение требований безопасности при транспортировании опасных отходов к объектам размещения.

С учетом действующих нормативов образования ТБО и прогнозируемой численности населения количество формируемых на территории г.п. Чегем  твердых бытовых отходов от населения, производственных и сельскохозяйственных предприятий в перспективе возрастет до 7,85 тыс.т/год.

- Пространственная система

## 6.1 Планировочная структура

Планировочная структура отражает особенности взаимного размещения важнейших элементов градостроительной системы, как естественной среды, так и основных хозяйственных объектов. Планировочная структура города отличается своеобразием. Город  Чегем расположен  на правом берегу одноименной реки Чегем и протянулся вдоль ее русла на расстояние 5 километров.  Поселение имеет вытянутую форму не превышающую по ширине 2 километра.

Планировочный каркас характеризуется пространственным расположением главных и второстепенных элементов пространственной системы. По своему типу основные элементы  планировочного каркаса могут быть точечными (планировочный узел), линейными (транспортные оси, долины рек) и зональными (территории с резко выраженными особенностями).

Транспортная магистраль Баксанское шоссе составляет своего рода главную поперечную планировочную ось города   протяженностью около 2-х километров, разделив его на верхнюю и нижнюю части.  В продрльном направлении основными элементами каркаса являются улицы Октябрьская и Ленина

Главные планировочные узлы - это системообразующие элементы планировочной оси. Центр грода сфомирован вдоль Баксанского шоссе, здесь располагаются основные административные и общественные здания, площади и скверы. Планировочные узлы второго порядка в планировочной структуре практически не сформированы и представлены отдельными объектами обслуживания, рассредоточенными безсистемно по городу.

Планировочные зоны (или зональные элементы) – это территории различной геометрической формы с ярко выраженными природными, хозяйственными и градостроительными особенностями.

Архитектурно - планировочная организация территории, прежде всего, заключается в правильном членении ее на зоны разного функционального назначения. Функциональное зонирование характеризует преимущественный вид и режим существующего и планируемого хозяйственного использования территории. Выделение функциональных зон позволяет создать наилучшие условия для основных форм жизнедеятельности населения.

Территория муниципального образования состоит из земель разных категорий (лесного, водного фондов, с/х назначения, населенных пунктов, специального назначения), разделяемых на отдельные участки, находящиеся в государственной, муниципальной, частной и совместной собственности физических и юридических лиц.

Земельные участки одного разрешенного вида использования могут объединяться с земельными участками дополнительного вида использования и составлять функциональную территорию.

Функциональные территории, назначения которых дополняют друг друга,  складываются в территориальные зоны (жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные и т.д.), определяющие основное функциональное использование элемента планировочной структуры.

Комбинации взаимодополняющих территориальных зон, назначение которых не противоречит их совместному размещению, формируют функциональные зоны муниципального образования, отражаемые в документах территориального планирования. Состав, размещение, величины и соотношение функциональных зон обеспечивают условия устойчивого и безопасного развития муниципального образования.

На территории г.п. Чегем  проектом определены и выделены следующие основные функциональные зоны:

- зона урбанизированных территорий;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона преимущественно рекреационного использования;

Городское поселение Чегем представляет собой зону урбанизированных территорий – это зона (территория) интенсивного хозяйственного освоения, где допускается максимальное преобразование природной среды. Зона обладает благоприятными инфраструктурными предпосылками для организации большинства видов хозяйственной деятельности, в том числе отдельных отраслей сельского хозяйства, размещения площадок для перспективного капитального строительства, важнейших транспортных и коммунально-складских сооружений, развития жилищного строительства.  В пределы зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения входят и  зеленые пространства, выполняющие компенсационные функции.

Урбанизированная зона условно делится на две подзоны: 1) преимущественно жилищного строительства и 2) преимущественно промышленного освоения.

Зона преимущественно жилищного строительства совпадает с территорией населенного пункта.  Согласно СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» внутри данного вида хозяйственной деятельности с учетом преимущественного функционального использования, выделяются следующие  территории:

- селитебная территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений;

- производственная территория, предназначенная для размещения промышленных предприятий и объектов коммунально-складского назначения;

- ландшафтно-рекреационная территория формирует открытые пространства и включает сельские парки, сады, скверы, бульвары, водоемы.

Селитебная территория расположена в пределах земель города, но в отделных случаях, исходя из необходимости развития вышла за пределы, заняв территории сельхозугодий. Увеличение параметров селитебных территорий  населенных пунктов связано с необходимостью обеспечения населения жильем.

Развитие территории административного центра рекомендуется вести вдоль ул. Бакасанское шоссе.

Динамика численности населения прогнозируемая проектом предусматривает  изменение границ города. Развитие кварталов жилой застройки рекомендуется вести в западном и южном направлениях. Учитывая необходимость развития жилищного строительства и, как следствие, потребность в территориях для размещения объектов социальной значимости настоящим проектом предусматривается развитие как жилых, так и общественных территорий с учетом нормативного обеспечения и существующих планировочных ограничений.

Территория общественного центра, сформированная объектами делового, общественного, социального и коммунально-бытового значения, включая объекты культуры и здравоохранения.

В общественно-значимые объекты входит и проектируемый физкультурно-парковый комплекс, размещаемый в центральной части административного центра.

Ландшафтно-рекреационная территория является также составной частью территории населенных пунктов. Элементами ландшафтно-рекреационной  территории  могут быть лесопарки,  лесозащитные зоны,  водоемы, земли сельскохозяйственного использования,  парки, сады, скверы, бульвары.

В настоящее время организованных зеленых насаждений общего пользования в виде сложившихся бульваров, парков и скверов практически нет. Согласно СНиП 2.07.01-89* площадь организованных озелененных территорий для сельских населенных пунктов должна составлять 12 м2 на человека. Учитывая недостаточный уровень организованных зеленых насаждений общего пользования, проектом предусматривается организация таких территорий в пределах границ населенного пункта. Формирование озелененных территорий общего пользования предусматривается как в существующих, так и проектных жилых образованиях. Особое значение в развитии ландшафтно-рекреационных территорий придается созданию развитого физкультурно-паркового .

Предусматривается расширение территории существующего кладбища. Территория кладбищ на схемах обозначена как территория  специального назначения.

В границах территории производственного назначения разрешается формирование производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше IV класса санитарной вредности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Рекомендуется размещение объектов придорожного сервиса. Сочетание различных классов вредности в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных требований.

Подзона преимущественно промышленного освоения формируется, как правило, объектами, расположенными вне границ территории населенных пунктов, к которым относятся объекты промышленного назначения, предприятия и связанные с ними объекты коммунально-складского назначения, объекты инженерной инфраструктуры.

Таблица 27

Параметры зоны урбанизированных территорий

| № пп | Наименование подзон | периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2020 | 2030 |
| 1 | Преимущественно жилищного строительства (населенные пункты) | 246,0 | 308,0 | 308,0 |
| 2 | Преимущественно промышленного освоения | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 246,0 | 308,0 | 308,0 |

Необходимо подчеркнуть, что функциональное зонирование характеризует преимущественный вид и режим существующего и планируемого хозяйственного использования территории.

2. Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории экстенсивного хозяйственного развития. В данный вид функциональной зоны входят подзоны, которые связаны с хозяйственной эксплуатацией природно-ресурсного потенциала.

Подзона сельского хозяйства состоит из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных вне территорий населенного пункта, и предназначается для нужд сельского хозяйства, в том числе для зданий и сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки с/х продукции. В данной зоне ограничивается изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей, ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей хозяйства.

Подзона сельского хозяйства занимает большую часть территории муниципального образования. Имеющийся природно-ресурсный потенциал муниципального образования определяет структуру экономики, которая характеризуется доминированием сельского хозяйства.

Экономической частью проекта предусматривается дальнейшее развитие сельскохозяйственного комплекса: - приобретение и воспроизводство на территории муниципального образования племенного скота и увеличение продуктивности; внедрение капельного орошения как основы высокоурожайного производства и увеличения посевной площади.

В связи с намечаемым увеличением территории урбанизированной зоны произойдет незначительное уменьшение зоны сельскохозяйственного использования. В этих условиях очевидно и целесообразно проведение комплекса организационно-технических мероприятий по восстановлению производственного уровня сохраняемых зон сельскохозяйственного использования. На землях подзоны сельского хозяйства возможно и в дальнейшем ведение традиционных видов сельскохозяйственной деятельности, характерных для данной территории

3. Подзона особо охраняемых территорий включает территории памятников истории и культуры и памятников природы, курганы.

В непосредственной близости от границы городского поселения располагаются 7 итсорических захоронений т.н. курганы, один изкурганов находится в черте города на территории планируемой для жилищного строительства.

## 6.3    Планировочные ограничения

Планировочные ограничения позволяют определить территории, в границах которых устанавливается особый режим на осуществление градостроительной деятельности.

Согласно первой статьи Градостроительного кодекса РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены: санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы; зоны охраны объектов культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ; водоохранные зоны; зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; земли особо охраняемых территорий и объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории г.п. Чегем выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зона возможного затопления и подтопления;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны  определены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения. На чертежах генерального плана МО отражаются санитарно-защитные зоны размером не менее трехсот метров от объектов промышленно-коммунального значения, свалок, кладбищ. На чертежах опорного плана населенных пунктов показаны санитарно-защитные зоны от всех предприятий и коммунальных объектов. Размер и границы СЗЗ от источников воздействия на среду обитания подлежат обоснованию проектом СЗЗ. В проекте СЗЗ должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию СЗЗ, включая отселение жителей в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих объектов и производств.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов определены в зависимости от категории объектов по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площади с точки зрения нахождения ее в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны определены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.2006г. №74-ФЗ). В соответствии с положением ст.65 Водного кодекса РФ водоохранная зона реки Чегем – 50 метров. В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, химических, взрывчатых, отравляющих веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянки транспортных средств в необорудованных местах. В ВОЗ запрещается, в том числе размещение складов горюче-смазочных материалов. Размещение и эксплуатация объектов допускается при условии охраны водных объектов от загрязнения и истощения вод. Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Землепользователи обязаны соблюдать установленный режим использования зон и полос.

Зона, подверженная воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – отображается на основе имеющейся информации по перечню территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействию их последствий согласно Паспорту безопасности территории муниципального образования.

В разделе «Характеристика опасных объектов» опасные объекты на территории г.п. Чегем не определены.

## 6.4. Транспортный комплекс

Автомобильные дороги

Основу транспортной сети г.п. Чегем I составляют автомобильные дороги.

Протяженность автомобильных дорог на 01.01.2012 год на территории городского поселения Чегем составляет 73,5 км, из них федеральная дорога М-29 «Кавказ» - 6,0 км, муниципальные дороги – 67,5 км, из них в пределах жилой застройки 4801 км.

В соответствии с объемами грузовых и пассажирских перевозок и перспективной интенсивности движения от  до 28 тыс./авт.сут., автомагистраль М-29 на участке обхода г.п. Чегем I отнесена к 1Б технической категории.

Технические характеристики дороги:

расчетная скорость движения – 120 км/час;

число полос движения – 4;

ширина проезжей части – 2х1,5 м;

ширина обочин – 2х3,15 м;

ширина разделительной полосы – 5,0 м;

ширина земляного полотна – 27,5 м.

По трассе автомагистрали в границах земель г.п. Чегем выполнено:

- строительство моста через реку Чегем;

- мост через сбросной правобережный коллектор;

- скотопрогон отверстие 4х2,5 м;

- дюкеры, пропускные трубы в местах пересечения каналов оросительной системы.

В административном отношении трасса дороги по территории г.п. Чегем I проходит по землям ЗАО НП «Шэджем» и землям администрации Чегемского муниципального района.

Под трассу дороги изъято земель сельскохозяйственных угодий и передано ФУ «Севкававтодор» всего 44,32 га.

А. Уличная сеть.

Современное состояние

Уличная сеть г.п. Чегем I сложилась по прямоугольной системе. Характерной особенностью уличной сети городского поселения в районах усадебной застройки является дробная сетка жилых улиц.

Степень благоустройства жилых улиц низка, в основном, благоустроены ул. Баксанское шоссе, ул. Ленина, ул. Набарежная (новое название им. Героя России А.С. Кярова), ул. Октябрьскя (новое название им. Михаила Мамбетова) – эти улицы имеют асфальтовое покрытие проезжих частей и тротуаров.

В целом, по г.п. Чегем I улично-дорожная сеть характеризуется следующими данными:

Таблица 28

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая протяженность уличной сети | км | 48,1 |
| 2. | Общая площадь уличной сети | кв.м | 1,100 |
| 3. | Плотность уличной сети | км/кв.м | 43,7 |
| 4. | Отношение площади улиц к площади территории | % | 14 |
| 5. | Протяженность магистральных улиц | км | 7,2 |
| 6. | Площадь магистральных улиц | кв.м | 0,24 |
| 7. | Плотность магистральных улиц | км/кв.м | 0,93 |
| 8. | Средняя ширина улиц | м | 21,8 |
| 9. | Протяженность улиц с твердым покрытием | км | 10,2 |

Основными магистральными улицами в настоящее время являются:

- Улица Баксанское шоссе – главная улица городского поселения. Ширина в красных линиях - от 40,0 м до 80,0 м, проезжая часть - две по 10,5 м, разделительная полоса – 4,0 м, тротуары – два по 3,0 м, зеленые полосы – 7,0-14,0 м.

- Улица Ленина – магистраль городского поселения.

Ширина в красных линиях - 30,0 м, проезжая часть – 7,0 м, зеленые полосы – две по 10,0 м, тротуар отсутствует.

- Улица им. Героя России А.С. Кярова – грузовая магистраль.

Ширина в красных линиях – от 20,0 м до 45,0 м, тротуар есть не на всем протяжении, ширина 2,0 м, проезжая часть – 7,0 м, зеленые полосы – 8,0-20,0 м.

Остальные улицы городского поселения Чегем I шириной в красных линиях от 15,0 м до 20,0 м, с шириной проезжей части – 7,0 м.

Инженерные сооружения:  имеется один пешеходный  подземный переход под ул. Б. Шоссе в районе школы №____.

Основные недостатки существующей улично-дорожной сети:

- Плохая пешеходная связь между СЗ и СВ жилыми зонами из-за отсутствия подземных переходов на главной улице Б. Шоссе.

- Большая нагрузка главной улицы транзитным автотранспортом регионального значения.

- Низкая степень благоустройства улиц и дорог городского поселения.

Проектные предложения

Проектная сеть магистралей и основных улиц г.п. Чегем остается неизменной, она учитывает в значительной мере сложившуюся к настоящему времени уличную сеть и функциональное назначение существующих улиц и магистралей.

Роль основных транспортных осей выполняют магистральные улицы городского поселения. Они предназначены для движения всех видов транспорта и служат для связи селитебной зоны с основными местами приложения труда, с общегородским центром, с промышленной зоной.

Кроме того, проектом предложена пешеходная связь как периферийных кварталов (жилых) с главной улицей города, так и парковой зоной. Основные пешеходные связи осуществляются по улицам Октябрьская, Ленина и  Баксанское шоессе. Для безопасности пересечения ул. Б. Шоссе предусмотрены следующие подземные переходы: 1. ул. Б. Шоссе – ул. Ленина; 2. ул. Б. Шоссе – ул. Героя России А.С. Кярова; 3. ул. Б. Шоссе – ул. Советская.

В программе «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной схемы России 2010-2015 годы» отмечается, что прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах, что предъявляет к состоянию дорог особые требования.

Повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах намечено достигать за счет строительства пешеходных переходов в разных уровнях, устройства барьерного ограждения, освещения участков автодорог, а также мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

На расчетный срок сохраняется автодорожная схема и предусматривается выполнение работ по поддержанию технического состояния дорожной сети.

Таблица 29

Программа ремонта улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования г.п. Чегем 2009-2013 г.г.

| № п/п | Наименова- ние населен-ного пункта | Наименование дороги, улицы | Всего за период 2009-2013 г.г | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяжен ность, км | Пло- щадь, кв.м | Стои-мость работ, тыс. руб. | Протя-женность, км | Пло-щадь, кв.м | Стои-мость работ, тыс. руб. | Протя женность, км | Пло- щадь, кв.м | Стои- мость работ, тыс. руб. | Протяжен ность, км | Пло- щадь, кв.м | Стои- мость работ, тыс. руб. | Протя женность, км | Пло- щадь, кв.м | Стои- мость работ, тыс. руб. | Протя женность, км | Пло-щадь, кв.м | Стои-мость работ, тыс. руб. |
| 1. | г. Чегем | Свободы а/б | 4,500 | 27000,0 | 8100,0 | 4,5 | 27000 | 8100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Назраноа а/б | 4,500 | 27000,0 | 8100,0 | 4,5 | 27000 | 8100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Школьная а/б | 2,500 | 15000,0 | 4500,0 | 2,5 | 15000 | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Октябрьская а/б | 1,900 | 11400,0 | 3420,0 | 1,9 | 11400 | 3420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Кулиева а/б | 1,500 | 9000,0 | 2700,0 | 1,5 | 9000,0 | 2700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Ленина а/б | 2,300 | 16100,0 | 6440,0 | 2,3 | 16100 | 6440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Пионерская а/б | 1,500 | 9000,0 | 2700,0 |  |  |  | 1,5 | 9000 | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 8 Марта а/б | 0,600 | 3600,0 | 1080,0 |  |  |  | 0,6 | 3600 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Терешкова а/б | 1,200 | 7200,0 | 2160,0 |  |  |  | 1,2 | 7200 | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Зеленая а/б | 0,400 | 2400,0 | 720,0 |  |  |  | 0,4 | 2400 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Лагерная а/б | 1,500 | 9000,0 | 3540,0 | 0,4 | 2400 | 840,0 |  |  |  | 1,1 | 6600 | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Набережная а/б | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Чапаева а/б | 0,500 | 3000,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 3000 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Учительская а/б | 0,300 | 1800,0 | 540,0 |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 1800 | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Линейная а/б | 2,00 | 12000,0 | 3600, |  |  |  |  |  |  | 2 | 12000 | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Пролетарская а/б | 0,300 | 1800,0 | 540,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 1800 | 540 |  |  |  |
| 17. |  | Олимпийская а/б | 0,500 | 3000,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 3000 | 900 |  |  |  |
| 18. |  | Амбарная а/б | 1,500 | 9000,0 | 2700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 9000 | 2700 |  |  |  |
| 19. |  | Молодежная а/б | 0,500 | 3000,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 3000 | 900 |  |  |  |
| 20. |  | Огородный а/б | 2,000 | 12000,0 | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 12000 | 3600 |  |  |  |
| 21. |  | Кардановых а/б | 3,000 | 18000,0 | 5400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1800 | 5400 |
| 22. |  | Батыровых а/б | 1,000 | 6000,0 | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6000 | 1800 |
| 23. |  | Мамбетовых а/б | 1,500 | 9000,0 | 2700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 9000 | 2700 |
| 24. |  | Конечный а/б | 2,500 | 12000,0 | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 12000 | 3600 |
| 25. |  | Трансформатор-ный а/б | 2,500 | 12000,0 | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 12000 | 3600 |
| ИТОГО | 39,5 | 239300,0 | 74240,0 | 17,6 | 107900,0 | 34100,0 | 3,7 | 22200,0 | 6660,0 | 3,9 | 23400,0 | 7740,0 | 4,8 | 28800,0 | 8640,0 | 9,5 | 57000,0 | 17100,0 |

Автомобильный транспорт

Состав автопарка

Автомобильный парк территории муниципального образования представлен в 5241 приведённых единиц, преимущественно индивидуальными легковыми автомобилями  4018 ед.

Таблица 30

| № п/п | Наименование | По району | г.п. Чегем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Количество автомобилей района всего в том числе: Грузовые в том числе принадлежащие юридическим лицам физическим лицам Автобусы в том числе принадлежащие юридическим лицам физическим лицам Легковые машины в том числе принадлежащие юридическим лицам физическим лицам Прочие | 13833 3840 553 3287 676 19 553 9317 244 9073 | 5241 665 4018 131 3887 558 |

В настоящее время уровень автомобилизации населения составляет 287 ед. на 1000 жителей. Автомобили  личной собственности граждан размещаются в гаражах, расположенных на приусадебных участках.

Учитывая состояние автомобилизации населения, следует предположить, что прогнозируемые величины автотранспорта в личной собственности граждан составят к 2020 г. – 300 ед. на 1000 чел., к 2030 г. – 330 ед. на 1000 чел.

Учитывая планируемое развитие села усадебной застройкой на перспективу не потребуется выделение площадей под гаражные помещения.

Предприятия для обслуживания автомобилей.

В настоящее время на территории г.п. Чегем имеются частные предприятия по обслуживанию автотранспорта (4 АЗС, одна ГАЗС, 5 станций технического обслуживания, а также ряд мелких предприятий придорожного сервиса).

В условиях рыночной экономики потребность населения в этом секторе определяет рынок и только рыночными методами происходит удовлетворение этих потребностей. Наряду с этим, принимая во внимание  перспективное развитие города и рост автомобилизации населения, удельный вес владельцев пользующихся услугами СТО будет расти и на ближайшее время может составить до 25-30% парка.

Расчётная потребность в техническом обслуживании автомобилей исходя из рекомендации 1 пост на 200 автомобилей составит к  2030 г. – 8 постов (СНиП 2.05.02-85).

Размещение предприятий обслуживания транспорта предлагается вне  жилых территорий в в производственной функциональной зоне, которая допускает размещение объектов с санитарно-защитной зоной 50 м.

Проектом на расчётный срок предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция действующих АЗС при совмещении со станцией технического обслуживания автомобилей.

Пассажирские перевозки  населения организованы в основном к республиканскому центру городу Нальчику. К перевозкам привлекаются как частные лица, так и действующее на территории республики автотранспортные предприятия. Пассажирскими перевозками занимаются в основном маршрутные такси, маршруты начинаются на пригородном автовокзале Нальчика и звершаются в разных районах г.п. Чегем обеспечивая доступность и удобство обслуживания населения.

Остановки пассажирского транспорта в населённых пунктах не обустроены, элементы благоустройства отсутствуют.

С целью совершенствования пассажироперевозок проектом предлагаются следующие мероприятия:

1. Изучение потребности населения в пассажирских перевозках анкетным методом.

2. Принять участие в разработке республиканского и районного проектов развития пассажирского транспорта в части пригородных и межрайонных сообщений.

3. Организовать и оборудовать остановочные площадки пассажирского транспорта в соответствии с требованиями ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

4. Принять участие в совершенствовании внутрирайонной маршрутной сети с открытием дополнительных маршрутов исходя из изучения спроса

6.4.3.  Железнодорожный транспорт

В  г.п. Чегем проходит участок железнодорожной ветки протяжённостью 7.0 км.

Эта тупиковая железнодорожная ветка ведет  к карьеру, стекольному заводу, пищекомбинату. Отчёт по объёму отгруженных товаров отсутствует.

Путевое развитие должно быть разработано специализированной организацией.

## 6.5   Система обслуживания населения

Городское поселение Чегем является административным центром Чегемского муниципального района.

На его территории расположены учреждения обслуживания как городского, так и районного значения (объекты ежедневного, периодического и эпизодического пользования).

Учреждения обслуживания повседневного спроса – это детские сады, школы, учреждения торговли, общественного питания, здравоохранения, культуры, административно-хозяйственные учреждения и т.д.

Учреждения периодического обслуживания такие, как районная больница, поликлиника, станция скорой помощи, Дом культуры, районная библиотека, Дворец спорта, административные и хозяйственный учреждения районного значения обслуживают как г. Чегем, так и близлежащие населенные пункты.

Анализ состояния системы обслуживания в г.п. Чегем проводился на основании исходных данных, предоставленных администрацией муниципального образования. Создание системы учреждений, направленной на удовлетворение культурных, духовных и бытовых потребностей жителей в соответствии с требованиями и стандартами, отвечающими уровню развития современного общества, является одной из первостепенных задач.

Все учреждения обслуживания можно подразделить на две группы:

- Социально-значимые учреждения. Для их развития государственное регулирование по-прежнему является определяющим и обеспечивает социальный минимум, установленный законодательными нормами. К этой группе относятся:

- культурно-образовательная сфера;

- медицинское обслуживание;

- сфера физической культуры и спорта.

2. Виды обслуживания преимущественно переходящие или перешедшие на рыночные отношения по принципу сбалансированности спроса и предложения:

- торговля, общественное питание, бытовое обслуживание;

- коммунальное хозяйство;

- учреждения здравоохранения, образования, культурно-просветительные и развлекательные учреждения, предоставляющие  свои услуги сверх гарантированного минимума, развитие которых происходит  преимущественно по законам спроса и предложения.

Расчетные нормативные показатели по обеспеченности населения объектами социальной сферы приняты с учетом прогноза численности населения г.п. Чегем.

На данной стадии проектирования расчет емкости объектов культурно-бытового назначения выполнен укрупнено и носит ориентировочный характер. Задачей генерального плана является выделение территорий общественной застройки в соответствии с планировочными решениями, их состав может меняться в зависимости от уровня потребности в различных видах обслуживания, что связано с уровнем жизни населения.  Мощность учреждений культурно-бытового обслуживания определена, исходя из нормативов СНиП 2.07.01-89*, который принят в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы.

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в г.п. Чегем имеется 4 дошкольных учреждения общей вместимостью 450 мест и одно дошкольное учреждение при Гимназии на 110 мест. МОУ СОШ № 1, 2, 4 имеют право на реализацию дошкольного образования.

Суммарная емкость детских учреждений составляет 635 мест. Удельный вес детей возрастной группы от 2 до 6 лет в структуре населения составляет 6,3% от общей численности населения (ориентировочно 1100 человек). Обеспеченность местами детей в детских садах в 2012 году составляет 60% (норма 85%).

Фактическая наполняемость детских дошкольных учреждений составляет 864 ребенка, то есть в 1,3 раза больше наличной емкости детских учреждений.

Принимая во внимание, что за период 2015-2030 годы большого изменения в половозрастных группах, в том числе детей от 1 до 6 лет, не произойдет, общее количество необходимых мест в детских учреждения составляет 1020 мест.

Дополнительно к существующим на расчетный срок необходимо построить 2 детских сада по 140 мест каждый и произвести реконструкцию  одного или двух существующих детских садов с увеличением их вместимости на 30-40 мест.

Детские дошкольные учреждения являются объектами с нормируемой доступностью и радиусом обслуживания – 500 метров.

Общеобразовательные школы

На территории г.п. Чегем функционируют 5 общеобразовательных школ. Три общеобразовательные школы МОУ СОШ №2, 3, 4 реализуют программу дошкольного, начального общего, основного общего среднего (полного) образования. МОУ СОШ №1 – общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов. МОУ СОШ Гимназия – школа полного дня, выполняющая социальный заказ, как новый тип образовательного учреждения, где есть все условия для всестороннего развития личности. Гимназия ориентирована на непрерывное обучение и воспитание детей с 3-х лет до получения полного среднего образования.

Суммарная вместимость школ на 01.01.2012 год составляет 2542 места. Фактическое количество учащихся – 2043 ученика. Загруженность школ – 80%. Численность возрастной группы рассматриваемой категории составляет 13,8%.

Согласно обеспеченности школьными местами по нормам СНиПа 2.07.01-89* на перспективу 2032 год необходимо 3200 мест в школах, то есть на перспективу необходимо построить дополнительно одну школу на  640 мест.

Для школьных возрастов принимается 20-минутный радиус пешеходной или транспортной доступности.

Помимо общеобразовательных школ в г.п. Чегем имеется 5 учреждений дополнительного образования:

- районный дом детского творчества (посещаемость – 710 детей);

- районная станция юных техников (посещаемость – 572 учащихся);

- районная станция юных натуралистов (посещаемость- 502 учащихся);

- Детская юношеская школа олимпийского резерва – реализует адаптированные программы по вольной и греко-римской борьбе, боксу, футболу, волейболу, спортивной гимнастике и т.д. (занятиями охвачено 715 учащихся);

- Дворец спорта для детей и юношества (охват детей составляет 582 человека).

В учреждениях дополнительного образования не предоставляется платных услуг.

Учебный процесс в общеобразовательных школах осуществляют 342 педагогических работника.

Учреждения здравоохранения

Первичную медико-санитарную помощь населению г.п. Чегем оказывают:

- Центральная районная больница на 310 коек (рассчитана на население г.п. Чегем и близлежащие населенные пункты Чегемского муниципального района);

- поликлиника на 250 посещений в смену;

- 4 аптеки;

- 1 станция скорой помощи;

- районная глазная больница.

Согласно СНиПа 2.07.01-89* вместимость и структура профилактических учреждений определяется органами здравоохранения. Развитие здравоохранения предусматривает переход от ориентации отрасли «на лечение болезни» к ориентации на «предупреждение болезни». Одним из основных направлений развития здравоохранения является активное внедрение стационарно-вмещающих технологий, развитие сети дневных стационаров, как одного из направления уменьшающего потребность в госпитализации.

Культурно-просветительские учреждения

В г.п. Чегем расположен Дом культуры на 350 мест; библиотека, расчетная мощность читательского фонда которой составляет 69,9 тыс. единиц хранения при количестве читательских

мест – 40; 3 музея: Мемориальный музей им. К. Кулиева, Дом-музей Бекмурзы Пачева (открыт в 2004 году), Военный историко-краеведческий музей (открыт в 2005 году).

Учреждения физической культуры и спорта

Учреждения физической культуры и спорта относятся к социально-значимым учреждениям. Для их развития государственное регулирование по-прежнему является определяющим и обеспечивает социальный минимум.

Основные типы спортивных сооружений: плоскостные спортивные сооружения, плавательные бассейны, спортивные залы, спортивные комплексы.

В г.п. Чегем имеется физкультурно-оздоровительный комплекс, Дворец спорта для детей и юношества (охват детей составляет 528 человек); Детская юношеская школа олимпийского резерва; 2 стадиона площадью 3,5 га.

Нормативная потребность в объектах физической культуры и спорта для населения МО определена с использованием « Методики определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

Таблица 31

Нормативная потребность

в объектах физической культуры и спорта

| Тип объекта | Норма обеспеченности на 10 тыс.чел. | Нормативная потребность 2020г./2030г. |
| --- | --- | --- |
| Спортивные залы (кв.м) | 3520 | 6650/7000 |
| Плавательные бассейны | 750 | 1425/1520 |
| Плоскостные сооружения кв.м./га | 19520 | 31050/39000 |

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ, других учебных заведений.

Прочие социально-значимые предприятия

Кроме рассмотренных выше учреждений обслуживания к социально-значимым объектам относятся пожарные депо и кладбища.

На территории г.п. Чегем организацией мер пожарной безопасности населения занимается П4-3 ФПС МЧС по КБР.

Федеральным законом от 22.07. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливается порядок  мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений, с учетом  прибытия первого подразделения к месту вызова для сельских поселений не более 20 минут.

На территории г.п. Чегем расположены 3 кладбища общей площадью 4,0 га, из которых 2 находятся в границах населенного пункта. Санитарные зоны от жилой застройки отсутствуют. Новое кладбище площадью 1,2 га расположено в юго-западной части селения, за пределами жилой застройки.

Таблица 32

Потребность в территории кладбищ

| Кладбища | Норма на 1тыс. жителей | 2020г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Традиционное захоронение | 0,24 га | 4,56 га | 4,8 га |

Прочие учреждения культурно-бытового обслуживания

Помимо вышеперечисленных объектов культурно-бытового обслуживания на территории  МО расположен ряд объектов культурной и бытовой сферы: объекты связи, общественного питания, розничной торговли, бытового обслуживания, административно-хозяйственные объекты и прочие.

Повышение качества обслуживания населения связано с развитием сети предприятий торгово-бытового обслуживания.  В настоящее время размещение таких элементов обслуживания, как предприятия торговли и общественного питания, аптеки, бани, прачечные и т.п. определяется рыночными методами. Существовавшая  иерархическая структура государственной сети предприятий в настоящее время отсутствует, хотя ранг населенного места в системе расселения и оказывает определенное влияние на мощность и набор предприятий обслуживания.

С учетом динамики численности населения настоящим проектом определены номинальные емкости объектов здравоохранения, образования обслуживания для г.п. Чегем согласно СНиП 2.07.01.-89*.

Расчетные данные сведены в таблицу.

Таблица 33

Рекомендуемая норма учреждений и предприятий

обслуживания по г.п. Чегем

| №№ п/п | Наименование | Сущ. 2012 год | Расчетное по г.п. Чегем |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2030 год |
|  | Учреждения народного образования |
| 1. | Дошкольные учреждения (охват 85% детей до 6 лет) | 635 | 1017 | 1070 |
| 2. | Школы общеобразовательные (100% охвата среднем образование в возрасте до 16 лет) | 2542 | 3020 | 3200 |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 3. | Стационары всех типов (13,5 коек на 1000 жителей) | 310 | 247 | 270 |
| 4. | Поликлиники (посещ. в смену) | 250 | 280 | 290 |
| 5. | Дом-интернат для престарелых (с 60 лет 28 мест/тыс.жит.) | - | 50 | 60 |
| 6. | Детские дома-интернаты (3 места/тыс. жит.) | - | 57 | 60 |
| 7. | Аптеки 1-8 групп | 4 | 4 | 4 |
| 8. | Станции скорой помощи (1 маш./10 тыс.чел.) | - | 2 | 2 |
| 9. | Спортивные залы (кв.м) |  |  |  |
| 10. | Бассейны (кв.м зеркала воды) |  |  |  |
| 11. | Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок (ед./га) | 2-3,5 | 2/1,0 | 3/1,5 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 12. | Дом культуры (мест) | 350 | 350 | 350 |
| 13. | Библиотеки (тыс. ед. хранения) | 69,9 | 72,0 | 72,0 |
|  | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 14. | Магазины продовольственных товаров (100 кв.м./тыс. жителей) | 1358 | 1900 | 2000 |
| 15. | Магазины непродовольственных товаров (200 кв.м/тыс. жит. ) |  | 3600 | 4000 |
| 16. | Рыночные комплексы (40 кв.м. тор. площади/тыс. жителей) | - | 760 | 800 |
| 17. | Предприятия общественного питания (40 мест/тыс. жителей) | 2350 | 760 | 800 |
| 18. | Предприятия бытового обслуживания (9 раб. мест/тыс. жит.) | НД | 170 | 180 |
| 19. | Прачечные (20 кг белья/тыс. жит.) | НД | 2280 | 2400 |
| 20. | Предприятия химчистки (11,4 кг вещей/тыс. жит.) | НД | 217 | 228 |
| 21. | Бани (5 мест/тыс. жит.), банно-оздоровительный комплекс | 40 | 95 | 200 |
| 22. | Гостиницы (6 мест/тыс. жит.) | НД | 110 | 120 |
| 23. | Отделение, филиал банка (1 на 5 тыс. жит.) | 2 | 4 | 4 |
| 24. | Отделение связи (1 на 10 тыс. жит.) | 2 | 2 | 2 |

6.5.9 Территории зеленого строительства

Городское поселение Чегем за счет посадок плодовых деревьев и кустарников на индивидуальных участках и уличных посадок по магистральным улицам имеет вид вполне озелененного населенного пункта, хотя на момент составления Генерального плана в сельском поселении совершенно отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, такие как: парки, скверы, бульвары, недостаточно озеленены участки школ, детских садов, общественных зданий, отсутствуют зеленые насаждения и на промплощадках, нет зеленых насаждений и на 50-метровой защитной полосе реки Чегем. Отсутствую места загородного отдыха детей и взрослых.

Системы зеленых насаждений формируются для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта, и состоит из внутригородских и загородных насаждений общего, ограниченного и специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования – это сады, скверы, бульвары, парки.

Зеленые насаждения ограниченного пользования – участки школ, детских садов, других учреждений обслуживания, уличные посадки.

Зеленые насаждения специального назначения – санитарно-защитные зоны промплощадок и отдельных объектов.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в городских поселениях и сельских населенных пунктах принимается на первую очередь  - 10 кв.м. на чел., на расчетный срок – 12 кв.м. на чел.

В городском поселении Чегем на расчетный срок общая площадь зеленых насаждений должна составлять 20-24 га.

Данная площадь зеленых насаждений дифференцировано представляется на перспективу следующим образом:

- Уличные посадки – 12-15 га;

- Сады, парки, детские спортивные парки, скверы – 4,5 га;

- Скверы у общественных, торговых зданий – 1,5 га;

- Специальные зеленые насаждения – 3,0 га.

Ассортимент зеленых насаждений определяется рядом требований, учитывающих климатические условия, наличие в близлежащих питомниках, целевой назначение объекта озеленения.

В питомниках городов КБР имеется широкий ассортимент древесных и кустарниковых пород, как хвойных, так и лиственных, пригодных для озеленения на территории городского поселения Чегем.

6.5.10 Рекреационный сектор

Согласно представленной информации действующих объектов рекреации на территории МО «Маячнинский сельсовет» не зарегистрировано. На территории города возможно развитие любительского промысла, размещение небольших единичных сезонных рекреационных зон.

В пределах  территории МО рекомендуются следующие направления рекреационной деятельности:

- создание системы повседневного отдыха в парках и скверах;

- разработка и организация специализированных экскурсий по району (чегемские водопады, с. Эльтюбю, Булунгу, турбазы Чегем и Башиль).

## 6.6  Строительный комплекс

Условия осуществления строительства в г.п. Чегем благоприятные в связи с тем, что город находится в непосредственной близости от республиканского центра Нальчика, где сосредоточены основные мощности строительных организаций республики. Производство строительных материалов и инертных организовано в районе

Располагаясь в зоне влияния республиканского центра, строительство объектов ведется, в основном, с использованием производственных мощностей и строительных организаций г. Нальчика, а частное усадебное собственными силами.

Относительно начала 90-х годов структура жилищного строительства претерпела значительные изменения – увеличилась доля индивидуального жилищного строительства, а по конструктивным системам резко сократилась доля полносборных жилых домов.

Развитие малоэтажного строительства предполагается вести с максимально-возможным использованием местных сырьевых ресурсов и выпускаемых конструктивных схем. Развитие прогрессивных конструктивных систем предполагает сохранение традиционного кирпичного  и блочного домостроения. Использование местных сырьевых ресурсов дает возможность  развития мощности по производству стеновых блоков, керамического кирпича, мелких стеновых блоков для различного рода каркасных систем зданий малоэтажного строительства.

Строительные организации и производство строительных материалов. В Чегемском муниципальном районе строительная база представлены в основном объектами по добыче нерудных строительных материалов.  ООО «Доргранит», ООО «Юнити-строй».  Планируется создание цехов по деревообработке.

Согласно ниже приведенным расчетам к 2030 г. в г.п. Чегем необходимо построить не менее 50,0 тыс кв.м общей площади. Потребность муниципального образования в основных строительных материалах на долгосрочный период приведена в таблице

Таблица 34

Потребность в основных строительных материалах на расчётный срок (2030 г.)

| №№ п/п | Тип домов | Цемент тыс.т | Сборный ж. бетон тыс.м3 | Монолит. ж/бетон т.м3 | Монолит. бетон тыс. м3 | Раствор тыс. м3 | Лесоматериал тыс. м3 | Пиломатериал тыс. м3 | Кирпич тыс. шт. | Щебень тыс м3 | Песок тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крупнопанельные секционные дома | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Кирпичные жилые дома средней эт-сти | 2,64 | 0,23 | 0,05 | 0,38 | 8,4 | 0,52 | 1,4 | 1930 | 25 | 16,0 |
| 3 | Кирпичные дома усадебного типа (16,0 тыс. квм.) | 13,2 | 1,18 | 0,2 | 1,9 | 42,0 | 2,7 | 7,0 | 9650 | 125,0 | 81,0 |
|  | Всего: | 15,84 | 1,41 | 0,25 | 2,28 | 50,4 | 3,22 | 8,4 | 11580 | 150,0 | 97,0 |

Жилищное строительство.  Важным направлением развития строительного комплекса района является жилищное строительство.

Общая площадь жилого фонда г.п. Чегем в 2011году составляла – 453,6 тыс. кв.м; доля частного жилого фонда составляет 91,0%.  За исследуемый период общая площадь жилого фонда в муниципальном образовании практически не изменилась. Средняя обеспеченность общей площдью на одного человека, составляет 23,6 кв.м./чел., что выше показателей по району и республике в целом. Согласно статистическим данным доля аварийного фонда составляет 5,8 %. (площадь 26,5 тыс.м2).

Жилой фонд в основном усадебного типа. По материалу стен блочные, кирпичные, саманные.  5-ти этажные - кирпичной конструкции.

Настоящим проектом прогноз роста уровня обеспеченности общей площадью принят с учетом материалов СТП республики и района 26 м2 на человека с учетом существующей обеспеченности общей площадью населения.

Выполнение программы «Доступное и комфортное жилье» должно идти не только за счет повышения обеспеченности общей площади. Один из главных приоритетов остается комфортность и доступность.

Жилищная политика должна быть ориентирована на нужды социально незащищенных слоев населения и на решение жилищных проблем основной части работающего населения, располагающего средними доходами. Акцент делается не на элитное жилье котеджного типа, а на массовую индивидуальную застройку домами разных типов, в т.ч. блокированные с небольшими приусадебными участками. Основными приоритетными направлениями развития жилищного строительства на 2012-2030 гг.»  являются:

- увеличение объемов ипотечного кредитования,

- повышение доступности для населения жилья,

- модернизация коммунальной структуры,

- развитие малоэтажного строительства.

При прогнозе объемов жилищного строительства проектом принята численность населения 20,0 тыс. чел.  Учтен показатель убыли  жилищного фонда, который будет связан не только с его частичной реконструкцией и модернизацией, но и с возможными изменениями его функционального использования.

Новое строительство должно вестись с учетом демографического фактора и посемейного состава.  Для определения объемов жилищного строительства применен усредненный коэффициент семейности для муниципального образования – Ксем.= 3,5. В процессе реализации программы жилищного строительства вариантность применения типа застройки, показатели прироста и убыли жилого фонда должны уточняться при разработке проектов планировки территорий и конкретных площадок населенного пункта.

Необходимо подчеркнуть, что проектом определена потребность  в территориях для ведения жилищного строительства, исходя из нормативной  и только для населения муниципального образования.

Таблица 35

Динамика прогнозируемого роста  жилого фонда

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. измерения | Исх.год 2012 | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | чел. | 18250 | 19000 | 20000 |
| 2 | Убыль жилого фонда (нарастающая) | тыс.м2 /о.п. |  | 6000 | 10000 |
| 3 | Существующий сохраняемый жилой фонд | Тыс.м2 /о.п. | 453,6 |  |  |
| 4 | Новое строительство Всего: в т.ч -за счет реконструкции - на новых территориях | Тыс.м2 о.п. |  | 27,85 | 35,00 |
| 5 | Всего жилого фонда | Тыс.м2 | 453,6 | 481,45 | 516,45 |
| 6 | Шаг строительства | т.м2/год |  | 2,78 | 4,37 |
| 7 | Норма жилой обеспеченности | м2/чел | 23,6 | 23,8 | 24,0 |
| 8. | Территория нового строительства всего: | га* |  |  |  |

Таблица 36

Определение потребной селитебной территории нового строительства

| Площадь участка при доме м2 | Площадь селитебной территории (га) | Потребное количество всего |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2030г. |
|  |  | Участков(ед) | Территории(га) | Участков(ед) | Территории(га) |
| 800 | 0,15 | 91 | 13,6 | 157 | 23,5 |
| 1000 | 0,17 | 91 | 16,0 | 157 | 27.0 |
| 1200 | 0,20 | 91 | 18,0 | 157 | 31,0 |

К расчетному 2030г. в муниципальном образовании для его жителей необходимо построить более 60 тыс.м2 общей площади, в том числе до 2020г. около 27,85 т.м2, что при выполнении позволит довести  средний уровень обеспеченности населения по соответствующим периодам до 26,0 м2 общей площади. Под прогнозные объемы строительства при варианте домами усадебного типа потребуется  около 100 га территории.

Увеличение проектных параметров селитебных территорий  населенных пунктов увязано с необходимостью обеспечения населения нормативной общей площадью. Параметры площадок под жилищное строительство и их положение в границах города показано на графических материалах генерального плана населенных пунктов МО. Освоение их предлагается вести до и после  расчетного срока или использовать как резервные.

Учитывая  необходимость обеспечения строительных площадок элементами инженерной инфраструктуры (дорогами, инженерными сетями), настоящим проектом проанализированы и рекомендуются к комплексному освоению до 2020 г. площадки, требующие наименьших  затрат в подготовительный период.

Расчетные показатели по резервируемым территориям для жилищного строительства, как средняя этажность жилой застройки, плотность застройки, количество размещаемых жителей должны уточняться при выборе конкретных площадок и типа застройки при планировке территорий.

Масштабы жилищного строительства потребуют мобилизации для этой цели всех источников финансирования. Необходимо привлечь средства населения и сохранить высокую долю льготного государственного кредитования.

Формирование рынка доступного жилья должно обеспечиваться за счет сбалансированного стимулирования спроса  предложений на рынке недвижимости, а также выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан отдельных категорий и созданию условий   бесплатного   предоставления   муниципального   жилья    малоимущим   гражданам,

нуждающихся в улучшении жилищных условий.

С учетом динамики численности населения настоящим проектом определена номинальная мощность объектов здравоохранения, образования и обслуживания для муниципального образования согласно СНиП 2.07.01-89*.

## 6.7.  Инженерная инфраструктура

Вопросы развития инженерной инфраструктуры рассматриваются проектом генерального плана как неотъемлемая часть развития населенного пункта с учетом положений схем территориального планирования Кабардино-Балкарской республики и Чегемского муниципального района.

Республиканская целевая программа  «Развитие и реконструкция системы водоснабжения КБР на 2007-2010 г.г.», разработанные в соответствии с концепцией Федеральной целевой программой "Обеспечение России питьевой водой". Эти программы  предусматривают поэтапное комплексное решение проблемы водоснабжения республики.

Главными целями Программы являются улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве и улучшение на этой основе состояния здоровья населения, обеспечение населения республики поливочной водой, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, применение для этого систем оборотного водоснабжения на предприятиях республики, обеспечение учета и контроля используемой воды, сокращение потерь в системах водоснабжения.

Для достижения этих целей предусматривается выполнение мероприятий:

- модернизация существующих систем водоснабжения республики;

- реконструкция и строительство систем питьевого и оборотного водоснабжения городов;

- восстановление, реконструкция и строительство в сельских населенных пунктах систем питьевого и поливочного водоснабжения;

- улучшение качества питьевой воды в городах и сельских населенных пунктах;

- экономия питьевой воды;

- улучшение состояния и обеспечение соблюдения размеров зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Каждый раздел программных мероприятий предусматривает выполнение конкретных мероприятий для каждого населенного пункта республики:

- строительство и реконструкция водопроводных сооружений (водозаборов);

- строительство и реконструкция водоводов и водопроводных сетей;

- замена ветхих водопроводных сетей в городах и сельских населенных пунктах республики;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборных сооружений;

- развитие и укрепление производственно-эксплуатационной базы;

- внедрение комплекса мероприятий по рациональному использованию и экономии питьевой воды.

В нижеприведённой таблице приводится соотношение показателей по Российской Федерации, Кабардино-Балкарии, Чегемскому муниципальному району и г.п. Чегем.

Таблица 37

|  | Обеспеченность населения в % |
| --- | --- |
|  | Российская Федерация | КБР | Чегемский район | Г.п. Чегем |
| Централизованное водоснабжение | 76,0 | 72,9 | 54,6 | 99,8 |
| централизованное канализование | 71,8 | 66,5 | 41,3 | 30,0 |
| централизованное отопление | 80,5 | 79,9 | 43,1 | 100 (в многоэт. застр.) |
| газоснабжение | 70,0 | 88,8 | 96,6 | 99,5 |

Согласно вышеприведённым данным по состоянию благоустройства жилого фонда г.п. Чегем следует сделать вывод, что по уровню обеспеченности отдельными видами инженерного благоустройства муниципальное образование  относится к разряду относительно благополучных. Схемой территориального планирования Чегемского муниципального района предусматривается обеспечение жилой застройки всем комплексом инженерного оборудования, наряду с развитиеми совершенствованиемсуществующей инженерной инфраструктуры.

Для повышения качества жизни населения города, улучшения санитарно-гигиенических условий проживания, создания условий устойчивого развития г.п. Чегем необходимо обеспечение всего населения поселений инженерной инфраструктурой.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Чегемского муниципального района осуществляется от электрических сетей ОАО "Каббалкэнерго".

Схема энергообеспечения населённых пунктов и объектов г.п. Чегем ориентирована на п/ст. «Чегем-1» 110/10 кВ (1*6,3 тыс. кВА) и на п/ст «Чегем-2» 110/10 (1*5,6  тыс. кВА и 1*6,3 тыс. кВА).  По данным электросетевой компании оборудование подстанций изношено на 55-60%.

Распределительные сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ выполнены  воздушными и кабельными линиями.

Износ распределительных сетей составляет по  ВЛ-10 кВ – 57%, а по сетям 0,4 кВ – 60%.

Основными потребителями электрической энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственный и производственный комплекс.

Основными проблемами в электроснабжении являются:

- износ оборудования подстанций  на 58%;

- износ подводящих к КТП сетей 10 кВ составляет 57%;

- износ разводящих сетей 0,4 кВ достиг 60%;

- износ сетей уличного освещения 80%;

- оборудование КТП изношено в среднем на 56%;

- отсутствуют автономные источники электроснабжения.

Далее в таблице приведены сведения по наличию и состоянию внутрипоселковых трансформаторных пунктов.

По данным, предоставленным Чегемскими РЭС общее потребление электроэнергии в границах территории муниципального образования за 2010 г. учтено в 27,0 млн. кВт., в том числе на нужды промышленности и сельского хозяйства – 2,34 млн. кВт, жилищно-коммунальные нужды – 0,76 млн.кВт, или 25,2%  от общего объема электроэнергии, потребляемой муниципальным образованием.

Существующее фактическое энергопотребление жилищно-коммунального сектора составило 845 кВт из расчёта на 1 человека в год, что в два раза ниже расчётных нормативов и характеризует социальную и коммунальную обеспеченность населения на данный момент невысокой.

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СП 42.13330.2011 прил.Н). Расчёт учитывает  электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств. Учтено фактическое потребление  электроэнергии за текущие годы и приняты мероприятия по повышению благосостояния населения по этапам планирования. При этом показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки составят на I очередь 0,20-0,22 кВт/чел. Те же  нагрузки на расчётный срок увеличатся и составят 0,23-0,25 кВт/чел.

Укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей составит 1030 кВтч/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4300. На первую очередь строительства указанные удельные нормы коммунально-бытового электропотребления и электрической нагрузки приняты соответственно:

- 860 кВтч/чел. в год;

-  0,21 кВт/чел.

при числе часов использования максимума электрической нагрузки 4100.

Прирост электропотребления в жилищно-коммунальном секторе, по отношению к существующему, прогнозируем при условии обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства, повышения уровня коммунально-бытовых услуг при обеспеченности общей жилой площадью на человека с существующих до 24,0 м2 на расчётный срок.

Согласно СП 42.13330.2011, введённым в действие с 20 мая 2011 г. расход электроэнергии, потребность в тепле, газе и мощности источников энергоснабжения для промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.

Учитывая отсутствие со стороны Заказчика проекта исходных данных по сельхозпредприятиям при расчёте энергетических нагрузок промышленного и сельскохозяйственного производства  принят фактический расход электроэнергии по данным 2009-10 гг, учтено развитие данных отраслей на территории муниципального образования по программным мероприятиям, федеральным и республиканским целевым программам.

Суммарные электрические нагрузки поселения приведены в таблице.

Таблица 38

| № п.п. | Виды потребителей | I очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой расход эл. энергии, млн.кВтч | максим. электр. нагрузка, тыс.кВт | годовой расход эл. энергии, млн.кВтч | максим. электр. нагрузка, тыс.кВт |
| 1. | Промышленные и сельскохозяйственные потребители | 35,5 | 8,87 | 42,2 | 9,02 |
| 2. | Жилищно-коммунальный сектор | 16,34 | 3,47 | 18,797 | 3,99 |
| 3. | Прочие и потери в эл.сетях | 3,26 | 0,69 | 3,78 | 0,80 |
|  | Всего (окр.) | 55,10 | 13,03 | 64,78 | 21,01 |
|  | тоже, с учетом коэффициента одновременности (К0=0,87) |  | 11,33 |  | 18,28 |

Вся перспективная нагрузка должна будет осуществляться от действующих подстанций с их обязательной поэтапной реконструкцией.

Существующая мощность ряда КТП ниже расчётной на проектный период т.е. при реконструкции энергосистемы и развитии жилого и коммунального сектора села,  в первую очередь потребуется строительство новых КТП с распределением нагрузки согласно проектных расчётов.

На последующих этапах проектирования при размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 кВ расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учётом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений –

не менее 15 м.

На расчетный срок в реконструкции будет нуждаться все морально устаревшее оборудование энергосистемы.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Согласно РД 34.20.185-94 электрические сети 10(6) кВ разрабатываются на последующих этапах проектирования в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП и РП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей.

Распоряжением от 2 февраля 2010 г. N 102-р  Правительства РФ принята Концепция ФЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы".  Одним из направлений программы является развитие системы ресурсо- и энергосбережения. Контроль над объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета.

Программа к 2020 году предполагает обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе реализация государственной программы "Чистая вода", предусмотренной Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N1235р.

В республике рационально использование для уличного освещения автономных фонарей, питающихся от аккумуляторов, заряжаемых в светлое время суток солнечными батареями. Они рассчитаны на освещение в течении не менее 8 часов и сохраняют работоспособность в случае 3-4 подряд пасмурных дней. Источником света в автономных фонарях служит экономичная светодиодная панель мощностью до 200 Вт.

Ощутимую экономию в бытовых условиях представляет использование светодиодных ламп, имеющих значительно более высокий по сравнению с лампами накаливания КПД – 50% против 5%. Кроме того, светодиодные источники света имеют высокий коэффициент цветопередачи – от 70 до 90, что позволяет даже при невысоком номинальном уровне освещённости улучшить восприятие обстановки.

Согласно статьи 8 Закона РФ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального хозяйства, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Преодолеть тенденцию старения оборудования можно только увеличивая объёмы комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов:

- замена малонадёжного, физически и морально устаревшего оборудования, состояние которого не соответствует современным техническим требованиям;

- совершенствование схем сети;

- замена грозозащитных тросов, конструкции опор;

- внедрение цифровой и микропроцессорной техники.

Основными мероприятиями по снижению технических потерь являются:

- отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами;

- замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте загрузки;

- отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой;

- замена проводов на перегруженных линиях 10 кВ;

- снижение расходов на собственные нужды подстанций 110 кВ;

- оптимизация работы сетей 110 кВ.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей муниципального образования предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- замена выработавшего свой ресурс оборудования п/ст  «Чегем».

- реконструкция комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и заменой трансформаторов в соответствии с расчётной нагрузкой;

- реконструкция ЛЭП 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена марки СИП3, с использованием железобетонных опор

- инвентаризация с целью выявления бесхозных объектов электроснабжения и, при необходимости, выполнение реконструкции или демонтажа;

- проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки;

- внедрение энергосберегающих технологий.

- реконструкция сетей уличного освещения.

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей г.п. Чегем в основном децентрализовано. Котельные служат для обеспечения теплоснабжения школьных, медицинских, административных учреждений. Протяжённость теплосетей незначительна и составляет – 2,8 км.

Жилой усадебный сектор, некоторые административные, общественно-деловые и коммунальные здания обеспечивается теплом самостоятельно посредством автономных источников, работающих на газовом топливе.

Расходы тепла жилищно-коммунальным сектором определены по удельным показателям общей площади отапливаемых помещений и расхода тепла на 1 человека, рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Тепловые нагрузки г.п. Чегем ввиду отсутствия отчётных данных теплопотребления, а также перспективного развития приняты по нормам потребления в соответствии с принятой в настоящем проекте гипотезой развития и составляет 82,5 Гкал/ч.

6.7.3  Газоснабжение

Газификация КБР является одной из приоритетных задач в области развития общественной инфраструктуры и повышения уровня жизни сельского населения. Централизованным газоснабжением г.п. Чегем обеспечено 99,5%. Выполнен практически подвод газовых сетей ко всем потребителям. Газоснабжение города  осуществляется природным газом от АГРС-Чегем по отводу газопровода высокого давления. Система газовых сетей трехступенчатая – газопроводами высокого, среднего и низкого давления. После снижения давления в головном ГРП, газ поступает в ГРПШ, а далее по разводящим сетям газопровода низкого давления (до 0,005 МПа) в жилые здания и коммунально-бытовые учреждения.   На сетях газопровода расположено 9 регуляторных пунктов. Протяжённость сетей газопроводов составляет 81,53 км.

Сведения о текущем состоянии газовых сетей, ГРП и ГРПШ отсутствуют. Газовые сети и оборудование находятся на обслуживании филиала ОАО «Газпромрегионгаз» и филиала ОАО «Каббалкгаз».

Направления использования природного газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (энергоноситель для теплоисточников).

Расчётный годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды населения жилых районов определен по укрупнённым нормам СНиП 2.04.08-87 на расчетный срок, исходя из 100% охвата газоснабжением. При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 250 нм3/год. Все данные по годовой потребности природного газа к расчетному сроку (2030 г.) приведены на основании расчетов.

Годовая потребность в газе

- хозбытовые нужды –

- отопление и горячее водоснабжение   -

- технологические цели промышленных и сельскохозяйственных объектов  -

На расчётный срок система газоснабжения населённых пунктов сохранится по трёхступенчатой схеме газопроводами высокого, среднего и низкого давления через ГРП и внутриквартальные ШРП. При планировке новых микрорайонов следует уточнить расчёты потребности в газоснабжении и производительность ГРП.

Согласно п. 1.5.5. Правил технической эксплуатации магистральных газопроводов ВРД 39-1.10-006-2000 «организация, эксплуатирующая газопровод, обязана нанести на карту землепользователя и землеустройства границы охранной зоны и фактического положения газопровода с обязательным составлением двухсторонних актов. Правильность нанесения трасс газопроводов на районные карты землепользователей уточняется не реже одного раза в три года с составлением двухсторонних актов». Данное положение Правил не выполнено, что делает небезопасным как эксплуатацию газопровода, так и ведение сельскохозяйственных и прочих земляных работ в неустановленной охранной зоне газопровода.

К мероприятиям по обеспечению надежности и безопасности газоснабжения поселений, обозначенным «Энергетической стратегией России до 2020 г.» по Кабардино-Балкарской республике, в увязке с развитием ТЭК и газификацией региона относятся: разработка комплекса мер по обеспечению бесперебойности функционирования системы газоснабжения (2 или несколько источников подачи газа в сеть, принцип двойного питания крупных потребителей и сетевых ГРП, кольцевание сетей и т.д.); поэтапная замена физически и морально устаревшего газового оборудования; создание достаточных запасов резервных видов топлива у потребителей на аварийные случаи; комплексное решение текущих и стратегических проблем, связанных с развитием электроэнергетики и теплоснабжения города; повышение эффективности использования природного газа (комбинированное производство тепла и электроэнергии с использованием ГТУ, использование газа как  моторного топлива); необходимость использования автоматизированной системы управления технологическим процессом  распределения газа  (АСУ ТП РГ).

Водоснабжение и водоотведение

При разработке разделов «Водоснабжение» и «Канализация» использованы данные муниципального образования, районной администрации, статистическихслужб, проектных организаций. Водоснабжение – приоритетная программа, связанная со здоровьем и продолжительностью жизни населения, направлена на 100% обеспечение сельского населения чистой питьевой водой.

Схемой территориального планирования Кабардино-Балкарской республики обозначены следующие основные проблемы обеспечения населенных пунктов КБР питьевой водой:

Очистные сооружения на сетях водопровода отсутствуют. Протяжённость водоводов и разводящих сетей составляет 75,00 км. Сети имеют значительный износ нуждаются в замене 46,0 км.

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения не установлены.

Учёт водопотребления в должной степени не организован. По данным администрации Икрянинского района учтённый расход водопроводной воды в 2009 году составил 354 тыс. м3, в том числе 73 тыс. м3 потреблено жилищно-коммунальным сектором, что составляет 20,6% от общего учтённого водопотребления. Среднесуточный учтённый расход воды на 1 человека составляет 117,6 л с учётом коммунального водопотребления.

Среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя  в л/сутки с учётом расхода воды на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и др. учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях, поливку улиц и зелёных насаждений, включая приусадебные участки принятые по СНиП 2.04.02-84  представлены в таблицах

Таблица 39

Норма водопотребления на одного жителя (л/сутки)

| Наименование | 2020г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| г.п. Чегем |  |  |

Таблица 40

Среднесуточные расходы воды

| 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- |
| Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление (тыс.м3/сут) | Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление (тыс.м3/сут) |
| 19,0 |  | 20,0 |  |

Максимальные суточные расходы принимаются с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления равным 1,2.

Таблица 41

Максимальные суточные расходы воды

| 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- |
| Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление О макс - (тыс.м3/сут) | Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление О макс - (тыс.м3/сут) |
| 19,0 |  | 20,0 |  |

Максимальные суточные расходы воды питьевого качества следует принять в размере 60% от расчётного, т.е. 0,20 тыс.м3/сут к 2020 году и 0,284 тыс.м3/сут  к 2030 году. При проведении мероприятий по экономному и рациональному водопользованию, возможно снижение удельного водопотребления на 20%.

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды (СНиП 2.04.02.-84).

Расчётом не учитывается водопотребление сельскохозяйственного сектора ввиду отсутствия исходных данных по фактическому водопотреблению.

В соответствии со ст. 43 п.1 Водного Кодекса РФ для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищённые  от загрязнения и засорения поверхностные и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

В федеральной целевой программе  «Чистая вода» определён главный путь обеспечения населения России чистой и доступной питьевой водой - это централизованные системы водоснабжения и водоотведения, путь, по которому идут развитые страны

. Целевая программа  определяет достижение следующих целей:

- обеспечение населения чистой водопроводной водой;

- рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

- стабилизация и развитие систем водоснабжения жилищно-коммунального комплекса области;

- формирование комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения области сохранение здоровья людей.

Основное внимание в ФЦП уделено развитию и модернизации централизованных систем водоснабжения. Децентрализованные системы рассмотрены только как дополнительные для временного решения задач водоснабжения.

Проектные предложения генерального плана принимают во внимание  направления развития, отражённые в Схеме территориального планирования КБР и Чегемского муниципального района, а также основные цели стратегии республиканской целевой программы "Чистая вода", которые включают:

-  улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

-  улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в республике;

- рациональное использование источников питьевого водоснабжения, снижение затрат на выработку питьевой воды и ее доступность для широких слоев населения.

Для стабильного и качественного обеспечения населения водоснабжением предлагается выполнение следующих мероприятий:

Водоотведение

В г.п. Чегем сбор сточных вод с территорий усадебной застройки в основном осуществляется в выгребные ямы и по мере накопления используется в сельскохозяйственных целях или вывозится  на поля филтрации.  Сточные воды от многоэтажной жилой застройки, общественных зданий и промышленных объектов направляется на существующие очистные сооружения с последующей транспортировкой стоков на очистные сооружения г. Нальчика.

Предполагаемый расчётный сброс стоков составит к 2020 году 0,94 тыс. м3/сутки, к расчётному сроку – 1,25 тыс. м3/сутки.

Централизованная система сбора сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

Отходы сельскохозяйственных ферм приему в систему канализации не подлежат. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

Предложения на данной стадии проектирования сведены к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования.

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования  территории муниципального образования необходимо отметить:

- проектирование и строительство централизованной сети канализации

- установка выгребов и септиков полной заводской готовности

- проведение мониторинга степени очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию;

- утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.

6.7.5   Телекоммуникационные сети

В настоящее время населению г.п. Чегем предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь.

Услуги стационарной телефонной фиксированной связи представлены услугами связи ОАО «Южная телекоммуникационная компания», ООО ПКФ «Каббалк-Телеком» и др.), а также провайдерами услуг сети Интернет.

В г.п. Чегем установлены АТС на 2500 номеров. Общее количество телефонов муниципального образования на настоящий момент составляет 1350 ед., в том числе аппаратов населения – 1200 ед.

Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи на территории района  предоставляют  3 оператора. Число абонентов операторов СПС постоянно растет. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории района является Управление федеральной почтовой связи КБР.

В городе ведется работа по применению новых технологий в сфере предоставления  услуг связи (скоростная передача связи по оптико-волоконному кабелю). Развитие информационных коммуникаций приведёт к росту услуг, оказываемых организациями связи.

Перспективы развития сетей электросвязи зависят от рыночного спроса на услуги связи. Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB.В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую республиканскую сеть с использованием волоконно-оптических линий.

6.7.6    Инженерная подготовка территории

Территория городского поселения Чегем расположена на поверхности невысокой надпойменной правобережной террасы реки Чегем. Превышение уступа террасы над поймой реки невелико – от 1,0 до 1,5 метров.

До проведения берегоукрепительных и противопаводковых мероприятий западная часть поселения неоднократно заливалась поводковыми водами. После строительства берегоукрепительной дамбы от ул. Б. Шоссе на запад на расстояние до 3,5 км, угроза паводка минимальная. Берегоукрепительная дамба выполненная в восточном направлении ниже автомобильного моста, протяженностью 2.6 км. подмывается и требует мероприятий по реконструкции.

Рельеф на территории г.п. Чегем плоскостной. Общее падение рельефа с запада на восток. Отметка земли на западной окраине селения 525,0 метров, на восточной окраине – 430,0 метров. Уголок естественного рельефа в направлении запад-восток не превышает 0,02. Уклон естественного рельефа в направлении север-юг минимальный, от нулевого до 0,004.

Водоотвод ливневых и талых вод на территории г.п. Чегем осуществляется поверхностным стоком (в зоне индивидуальной усадебной застройки) открытой сетью лотков, кюветов, придорожны канав, перепускных труб на перекрестках.

По улицам, протрассированным с запада на восток, водоотвод решается беспрепятственно. По улицам и проездам, идущим с севера на юг, водоотвод с проезжих частей и обочин осуществляется в придорожные канавы. В местах, где уклоны по оси улиц и дну канав меньше 0,0004, канавы играют роль испарительных бассейнов.

Проезжие части всех улиц и проездов, идущих с севера на юг должны быть выше уровня земли не менее чем 0,2 м. Глубина придорожных канав должна быть не более 0,8 м. размеры сечения лотков, кюветов,  придорожных канав, перепускных труб проверяются расчетом.

Водоотвод с территорий общественных зданий, детских учреждений, школ на территориях промплощадок решается в каждом отдельном случае индивидуально.

Для решения вопросов по инженерной подготовке необходимо:

- Выполнить благоустройство, строительство, ремонт и реконструкцию улиц по рекомендуемым в проекте поперечным профилям.

- Благоустроить площадки и территории общественных зданий, детского парка, спортивного комплекса.

- Завершить берегоукрепительные работы по правому берегу реки Чегем на всем протяжении поселения.

## 6.8  Основные факторы риска возникновения ЧС

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера учитываются на основе имеющейся информации по перечню территорий и объектов, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействию их последствий в соответствии с Паспортом безопасности территории г.п. Чегем.

Классификация и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определены постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304.

На территории района отсутствуют такие виды опасных природных явлений как извержение вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины. По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для г.п. Чегем установлены виды природных явлений: землетрясения, бури, град, пожары, наводнения и подтопления. Границы возможного распространения установленных видов риска паспортом безопасности определены условно.

В перечне организации работ в рамках ЧС предусматривается повышение защищенности населения, проживающего в зонах возможного затопления, прогнозирование пожарной обстановки и организация пожарно-профилактической работы.

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования (планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС.

- Общая концепция развития территории

Важнейший показатель действенности генерального плана – его реализация. Большое значение в принятии основных направлений развития территорий является факторный анализ, учитывающий сложнейшие взаимодействия природных комплексов, социальных, экономических и других систем. Следует отметить, что все прогнозируемые параметры развития территории муниципального образования г.п. Чегем рассматриваются только в том аспекте, в каком они поддаются предвидению с точки зрения современных условий.

## 7.1 Развитие демографической ситуации

На развитие социальной сферы муниципального образования оказывают воздействие не только внутренние: демографические и социокультурные факторы, но и внешние: политико-правовые, экономические, природные, экологические, технологические и др. факторы.  Прогноз основных показателей, характеризующих демографическую ситуацию, уровень и качество жизни населения разработан  в проекте по стабилизационному сценарию, как наиболее реальному и целесообразному.

Развитие демографических процессов выступает как промежуточное. Его сущность состоит в том, что, сочетая в себе отдельные элементы , он выступает как наиболее вероятный, исходя из динамики развития социально-экономических показателей (инвестиционного потенциала, состояния профильных отраслей экономики, уровень безработицы, положение к транспортным магистралям, республиканской конурбации).

Существующие сегодня внешние и внутренние условия, на фоне которых происходит развитие социально-демографической системы, позволяют предположить, что именно его реализация будет наиболее вероятной. В рамках проекта предполагается некоторый рост числа постоянных жителей муниципального образования к 2030 г. на 5,3% 20000 чел. по сравнению с базовым периодом 2012 г.  18250 чел. При увеличении естественного прироста ожидается увеличение и механического. Произойдут изменения в возрастной структуре населения: увеличится доля нетрудоспособного населения в возрасте до 15 лет при одновременном уменьшении доли лиц старше трудоспособного возраста. Развитие рынка труда предполагает сохранение существующих и возникновение новых рабочих мест, снижение общего уровня безработицы при существенном росте экономической активности населения, следовательно, и увеличение числа лиц занятых в экономике.

Исходя из предполагаемого увеличения численности населения, занятого в экономике и “оздоровления” рынка труда, прогноз занятости населения в градообразующей и обслуживающей группах отраслей предполагает положительные сдвиги.

## 7.2 Развитие экономики и социальной сферы

Учитывая, что экономическая система муниципального образования является неотъемлемой частью региональной экономической системы, учитывались положения Стратегии социально-экономического развития Кабардино Балкрии на средне- и долгосрочную перспективу, Схемы территориального планирования КБР, а также Программа социально-экономического развития муниципального образования г.п. Чегем.

На территории г.п. Чегем имеются все предпосылки для развития малого и среднего бизнеса: развитая инфраструктура и транспортная сеть, способствующие транспортировке готовой продукции на рынки, резерв территорий для развития существующих и появление новых видов производств, снижение безработицы, повышение материального благосостояния населения.

Структура экономики г.п. Чегем где серъезные позиции занимают сельское хозяйство, позволяет активно развивать пищевую промышленность, ориентированную на переработку продукции сельского хозяйства.

Основная цель, стоящая перед промышленностью, - привлечение инвестиций, модернизация и переход на качественно новые технологии, позволяющие существенно повысить эффективность всех производственных процессов, улучшить экологическую ситуацию.

Развитие сельскохозяйственного и промышленного комплексов определяют параметры функционирования потребительского рынка, жилищно-коммунального хозяйства и других видов экономической деятельности г.п. Чегем.

Потенциал строительного комплекса  полностью определяется уровнем развития социально-экономической системы территории в целом: введением новых объектов хозяйствования, жилищного строительства, строительства объектов соцкультбыта, проведением текущего и капитального ремонтов.

Необходимость развития жилищного строительства повлечет развитие селитебных территорий. При определении объемов жилищного строительства необходимо учитывать демографические факторы (коэффициент семейности, динамика численности населения), возможности  по наличию резервных территорий.

Освоение новых территорий потребует строительства объектов культурно-бытового  и коммунального значения, строительство улично-дорожной сети и объектов инженерной инфраструктуры.

## 7.3. Развитие экологической ситуации

При реализации рекомендуемого проекного варианта социально-экономического развития  г.п. Чегем, осуществлении  намечаемых природоохранных мероприятий прогнозируется следующее развитие экологической   ситуации на территории  муниципального образования.

Территория г.п. Чегем подвержена влиянию регионального загрязнения атмосферного воздуха, основными источниками  которого служат объекты промышленности, расположенные на территории республиканского центра, находящегося в непосредственной близости.

Влияние регионального фактора  на состояние воздушной среды муниципального образования в перспективе сохранится. Для решения проблем охраны окружающей среды и повышения уровня экологической безопасности был внедрён «Комплекс технических и программных средств обеспечения экологической безопасности Астраханского газохимического комплекса и прилегающей территории». «Комплекс» включает в себя систему производственного экологического мониторинга атмосферного воздуха, систему оповещения населения о неблагоприятной экологической обстановке и газовой опасности.

1. Перспективы развития промышленности муниципального образования довольно оптимистичны, значительные территории предназначенные для данной цели находятся в нижней части города вниз по течению р. Чегем и, как следствие, не предполагают увеличения техногенной нагрузки на компоненты окружающей среды города.

2. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции должно осуществляться преимущественно за счет улучшения условий содержания животных и птицы,  совершенствования технологии переработки продукции, что позволит стабилизировать уровень воздействия сельскохозяйственного производства на окружающую  среду.

3. Полное канализование территории с очисткой стоков на очистных сооружениях  позволит снизить негативное воздействие хозбытовых стоков на  водную среду.

5. Перспектива развития централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения повысит качество воды, потребляемой населением, снизит количество инфекционных заболеваний.

6. Стабилизации экологической обстановки на территории будет способствовать значительное проектное увеличение площади зеленых насаждений, предполагаемое размещение объектов, негативно влияющих на окружающую среду, только в производственной зоне.

7. Снижение антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды, связанной с размещением  отходов производства и потребления, возможно при условии упорядочения деятельности по обращению с ними, внедрение схемы санитарной очистки, перенос с территории города свалки ТБО.

Позитивное развитие экологической ситуации на территории г.п. Чегем в целом возможно так же при условии осуществления  специальных мероприятий по снижению уровня негативного влияния на природные компоненты региональных факторов.

# Text boxes

Налог на доходы

физических лиц

55,2%

Налоги на

имущество

44,6%

Единый с/х налог

доход

0,2%